研发中心项目

项目竣工环境保护验收报告

| 建设单位： |  |
| --- | --- |
| 编制单位： | 南京白云环境科技集团股份有限公司 |

2018年11月

目录

第一部分  安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分  验收意见

第三部分  其他需要说明的事项

第一部分

安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目

竣工环境保护验收监测报告表

研发中心项目

竣工环境保护验收监测报告表

（2018）宁白环监（验）字第（086）号

| 建设单位： | 安道麦（南京）农业科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 南京白云环境科技集团股份有限公司 |

2018年11月

建 设 单 位 法 人 代 表：朱远明

编制单位法人代表：胡家富

项  目 负 责 人：陈烨

编     制    人：

复     核    人：

审     核    人：

签     发    人：

| 建设单位： 安道麦（南京）农业科技有限公 |  | 编制单位： 南京白云环境科技集团股份有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 电话：18994096141 |  | 电话： （025）83694897 |
| 传真：/ |  | 传真： （025）83694869 |
| 邮编：210000 |  | 邮编： 210047 |
| 地址：南京生物医药谷加速器二期厂房9栋4层 |  | 地址： 江苏省南京市六合区云高路6号 |

表一

| 建设项目名称 | 研发中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 安道麦（南京）农业科技有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 南京生物医药谷加速器二期厂房9栋4层 |
| 主要产品名称 | 对产品螺螨酯、噻嗪酮、2,4-二氯苯氧乙酸、草甘膦、双草醚胶悬剂等进行生产工艺的优化 |
| 设计生产能力 | 设7个实验室，对安道麦公司生产的部分产品进行生产工艺的优化；均为小试，不涉及中试内容 |
| 实际生产能力 | 7个实验室，对安道麦公司生产的部分产品进行生产工艺的优化；均为小试，不涉及中试内容 |
| 建设项目环评时间 | 2016年9月 | 开工建设时间 | 2016年11月 |
| 调试时间 | 2017年4月 | 现场验收监测时间 | 2018年10月29-30日 |
| 环评报告审批部门 | 南京高新技术产业开发管理委员会 | 环评报告表编制单位 | 中蓝连海设计研究院 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | 上海恒想建设工程有限公司 |
| 投资总概算 | 1200万元 | 环保投资总概算 | 300万元 | 比例 | 25% |
| 实际总概算 | 1200万元 | 环保投资 | 300万元 | 比例 | 25% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）； （3）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年1月26日）； （4）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办[2015]113号，2015年12月30日）； （5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）； （6）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号文）； |

表一（续）

| 验收监测依据 | （7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告 （生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日）； （8）《安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目环境影响报告表》（中蓝连海设计研究院，2016年9月）； （9）“关于《安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目环境影响报告表》的批复”（南京高新技术产业开发管理委员会，宁高管环表复[2016]46号，2016年9月12日，见附件1）。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 因子 排放标准（mg/L，pH无量纲) 依据标准 废水 pH 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1B级标准 CODCr 500 SS 400 氨氮 45 总磷 8 总氮 70 BOD5 350 / 废水： 废气： 监测 因子 排气筒高度 （m） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 标准依据 氯化氢 33 100 1.8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 VOCs 40 13.9 工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准 噪声： 项目 时段 标准值 依据标准 噪声 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

表二

1、工程建设内容 安道麦农业解决方案有限公司是世界领先的非专利农化产品的制造和销售商，在全球拥有50多个分支机构，根据安道麦公司和中国化工集团的发展规划，为进一步扩大在中国的植保业务，在江苏省南京市高新技术产业开发区设立安道麦（南京）工业科技有限公司研发项目（即本项目），通过实验研发获取农化产品的最优原辅材料配比、反应条件及工艺参数等，以指导工业生产，提高原辅料转化率、产品收率，降低三废排放。 本项目租赁南京生物医药谷加速器二期厂房9栋4层，位于高新技术产业开发区星火北路西北侧，永锦路东侧。于2016年9月由中蓝连海设计研究院完成环评；于2016年9月12由南京高新技术产业开发管理委员会以宁高管环表复[2016]46号文件通过环评审批。 本项目主要建设内容包括：7个实验室（4个有机实验室、1个制剂实验室、2个分析实验室），主要对安道麦公司生产的部分产品进行现有生产工艺的优化，实验研发主要为小试反应，产品研发规模从毫克到多克级，成功后进行一次5~10kg级反应进行验证，本项目员工30人，实行8小时工作制，全年工作245天。 本项目各类环保治理设施与主体工程均已建设完成，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，符合“三同时”验收监测条件。 项目具体地理位置见图2-1，周边示意图见图2-2；主要产品见表2-1，建设内容见表2-2，主要生产设备统计表见表2-3。 表2-1 建设项目主要研发产品名称一览表 序号 环评设计研发产品及工段 实际研究产品及工段 1 螺螨酯 氰基化、酯化、乙酰化、缩合、合成 与环评一致 2 噻嗪酮 酯化、氨化、环化 与环评一致 3 2,4-二氯苯氧乙酸 取代 与环评一致 4 草甘膦 酸化、合成、氧化 与环评一致 5 双草醚胶悬剂 配制 与环评一致

表二（续）

表2-2 验收项目建设内容表 工程名称 工程规模/设计能力 实际建设情况 备注 主体工程 设7个实验室，对安道麦公司生产的部分产品进行现有生产工艺的优化，实验研发主要为小试反应，产品研发规模从毫克到多克级，成功后进行一次5~10kg级反应进行验证 与环评一致 / 公用工程 给水 市政供水管网 市政供水管网 / 排水 医药谷雨污管网 医药谷雨污管网 依托医药谷原有 供电 市政电网 市政电网 / 暖通 冷热源采用新风处理系统，新风机组通过换热器工作 与环评一致 / 通风 每个实验室单独设立排风柜，由屋顶的排风机通过垂直管道井排至屋顶 与环评一致 消防 依托医药谷消防系统，且实验室配有消防栓，自动喷水系统、灭火器等装置 与环评一致 / 环保安全 工程 环保工程 废水治理：实验室清洗废水经专门实验废水管网接入加速器二期污水处理站进行预处理达标后与生活污水一起接入南京高新区北部污水处理厂处理。 实验室清洗废水经专门实验废水管网接入加速器二期污水处理站进行预处理后与生活污水一起接入市政污水管网 / 废气治理：共设置5套风机（1#~5#）以及配套排风管道，并各配有一套“水喷淋+活性炭吸附”处理设施，设置2跟总排气筒，1#~3#风机废气合并至P1排气筒，4#~5#风机废气合并至P2排气筒 与环评一致 / 噪声治理：消声、减震、隔声措施 消声、减震、隔声措施、距离衰减 / 固废治理：设置危废库，定期委托资质单位处置 与环评一致 危险废物暂存间8.5m2

表二（续）

表2-3本项目实验室实际设备一览表 实验室 序号 名称 环评设计数量（套） 实际建设 数量（套） 备注 有机实验室 1 通风柜 12 16 / 2 旋转式浓缩机 3 11 3 蒸馏冷却装置 6 8 4 高效液相色谱仪 3 3 5 气相色谱仪 3 2 6 烤炉 3 5 7 压力釜 3 2 有机实验室 8 通风柜 4 / 原环评中公斤级实验室设备； 本项目不再单独设置公斤级实验室，其设备实际放置于有机实验室 9 玻璃反应器 2 2 10 全自动反应量热仪 1 / 11 冷水机组 2 / 12 刮膜/薄膜蒸发器 1 / 13 旋转蒸发仪 1 1 14 分馏柱 1 1 15 离心式干燥机 1 1 16 真空式干燥机 1 1 17 喷雾式干燥机 1 / 18 叶桨式干燥机 1 / 分析实验室 19 通风柜 3 4 / 20 高效液相色谱仪 1 3 21 气相色谱仪 1 4 22 差示扫描热仪 1 0 23 可见分光光度仪 1 0 24 液相色谱-质谱联用仪 1 1 25 气相-质谱联用仪 0 1 制剂实验室 26 通风柜 4 4 / 27 粉末混合器 1 1 28 磨粉机 1 1 29 激光衍射颗粒尺寸分析仪 1 1 30 造粒机 1 1 31 球磨机 1 1 环境实验室 32 通风柜 4 / 实际建设中未设置环境实验室 33 玻璃反应器 2 / 34 全自动反应量热仪 1 / 35 冷水机组 2 /

表二（续）

图2-1 项目具体地理位置 图2-2 项目周边示意图

表二（续）

2、项目工程变动情况 本项目设置7个实验室，原环评设计设置3个有机实验室、1个制剂实验室、1个分析实验室、1个公斤级实验室、1个环境科学实验室，实际建设中设置4个有机实验室、1个制剂实验室、2个分析实验室，其中公斤级实验室未单独设置，其设备设置于有机实验室，未设置环境科学实验室。 本次变动不涉及生产规模、建设地点、生产工艺及环境保护措施的变动，对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）及《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），本次变动不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表二（续）

原辅材料消耗及水平衡图 本项目原辅材料消耗见表2-4，水平衡图见图2-3。 表2-4 本项目主要化学试剂使用情况 序号 名称 环评设计年用量 实际年用量 1 环己酮 15L 15L 2 氰化钠 1kg 0kg 3 盐酸 50L 50L 4 乙醇 500L 500L 5 硫酸 50L 50L 6 叔丁醇 40L 40L 7 三乙胺 100L 100L 8 甲苯 80L 80L 9 异丙胺 15L 15L 10 硫氰酸铵 10kg 10kg 11 氢氧化钠 10kg 10kg 12 2,4-二氯苯酚 10kg 10kg 13 氯乙酰氯 5L 5L 14 亚氨基二乙酸钠 5kg 5kg 15 甲醛溶液 5L 5L 16 亚磷酸 5kg 5kg 17 双氧水 1L 1L 18 丙酮 500L 500L 19 吡啶 200L 200L 20 乙腈 400L 400L 21 石油醚 400L 400L 22 二氯甲烷 400L 400L 23 乙酸乙酯 400L 400L 24 双草醚 15kg 15kg 25 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚磷酸酯盐 15kg 15kg 26 聚桂醇 15kg 15kg 27 丙烯乙二醇 25L 25L 28 Kelzan黄原胶 15L 15L 29 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮 15kg 15kg 30 硅氧烷防沫剂 15kg 15kg 注：本项目不使用氰化钾。

表二（续）

图2-3 本项目水平衡图 4、生产工艺简介及产污分析 生产工艺流程简介： 本项目主要针对螺螨酯、噻嗪酮、2,4-二氯苯氧乙酸、草甘膦、双草醚胶悬剂进行原辅材料、工艺等方面的研究。 螺螨酯工艺流程： 1、氰基化工段：主要由氰基化、静置分层、萃取、脱溶四个工序组成。向容器内加入环己酮，氰化钠，水，少量的四丁基溴铵盐，在该混合物中缓慢滴加40%的硫酸，反应结束后得氰基化反应液，将其静置分层，再用乙酸乙酯萃取，有机组进行蒸馏脱溶处理，溶剂乙酸乙酯回用于萃取工序，剩余液（L1-1）作为废液处理，无组织相作为废水（W1-1）处理，主要物质为硫酸钠。 2、苯乙酰化工段：主要由苯乙酰化、水洗两个工序组成。向苯乙酰化反应容器内投入吡啶，2,4-二氯苯乙酰氯，保持温度反应若干小时后，停止反应，水洗产物得到酰化物，水洗后的溶液（L1-2）直接作为废液收集处理。 3、醇解化工段：主要由醇解、静置分层、萃取、脱溶四个工序组成。向醇解容器内投入苯乙酰化产物，硫酸，乙醇，加热回流至反应结束。反应结束后，蒸馏，将原料中未反应完的乙醇回用，向溶液中加水搅拌，将溶液静置分层，加入乙酸乙酯萃取，对有

表二（续）

机相进行蒸馏脱溶处理，溶剂乙酸乙酯回用于萃取工序，脱溶得羟基酯。无机相作为废水（W1-2）处理，主要物质为硫酸铵、硫酸。 4、缩合工段：主要由缩合、蒸馏、中和、萃取、再脱溶五个工序组成。向缩合反应容器投入20%乙醇钠乙醇溶液，在5-10℃下搅拌反应至结束，反应结束后，蒸馏，将溶剂乙醇回收，再在搅拌下向混合物中缓慢加入5%盐酸，再调pH至7，用乙酸乙酯萃取，有机相进行蒸馏脱溶，得到粗产品。无机相作为废水（W1-3）处理，主要物质为氯化钠。 5、合成工段：主要由合成、稀酸洗涤、脱溶、重结晶四个工序组成。在合成反应容器内，将上一步的粗产品及三乙胺溶于1,2-二氯乙烷，滴加2,2-二甲基丁酰氯，室温搅拌至反应完全。反应结束后，用1%的稀盐酸洗涤去除形成的三乙胺盐盐酸和未反应完全的三乙胺，蒸馏脱溶，溶剂1,2-二氯乙烷回用，粗产品用95%乙醇重结晶，的产品螺螨酯，结晶后的溶液（L1-3）作为废液收集处理。 螺螨酯具体生产工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 生产工艺流程及产污环节图

表二（续）

噻嗪酮工艺流程： 1、酯化工段：主要由酯化、静置分层、干燥、减压蒸馏四个工序组成。将叔丁醇、硫氰酸铵、水加入四颈瓶中，升温至85℃，搅拌下滴加盐酸，30min内滴加完毕，维持反应4h后，将反应液静置分层后，有机相用无水硫酸钠干燥后减压蒸馏得产物异硫氰酸特丁酯，蒸馏液作为废液处理（L2-1），无机相作为废水处理，主要物质为氯化铵、盐酸（W2-1）。 2、氨化工段：主要 有氨化、过滤、重结晶三个工序组成。将异硫氰酸特丁酯、石油酰于三颈瓶中，搅拌下滴加异丙胺，反应结束后过滤，滤液作为废液处理（L2-2），滤饼用石油酰重结晶一次得到白色晶体N-特丁基-N’异丙基硫脲（K），结晶后的溶液再次结晶，结晶液作为废液处理（L2-3）。 3、环化工段：主要由环化、萃取、减压旋转蒸馏、重结晶四个工序组成。将N-特丁基-N’异丙基硫脲（K）、N-氯甲基-N-氯酰基苯胺、丙酮、30%NaOH溶液，室温下反应6h后加水稀释，用乙酸乙酯萃取三次，有机相减压旋转蒸发出去溶剂后，用异丙醇重结晶得噻嗪酮晶体，结晶液作为废液处理（L2-4）。无机相作为废水处理（W2-2），主要物质为氯化钠、氢氧化钠。 噻嗪酮具体生产工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 生产工艺流程及产污环节图

表二（续）

2,4-二氯苯氧乙酸工艺流程： 取代工段：主要由取代、过滤、水洗、烘干四个工序组成。将氯乙酰胺慢慢加入冰水浴中的NaOH溶液中形成氯乙酸钠溶液；将2,4-二氯苯酚缓慢加入NaOH水溶液形成酚钠溶液；向酚钠溶液中注入预先形成的氯乙酸钠溶液，混合液加热使得反应完全；向反应液中用浓盐酸调制酸性，过滤，滤液作为废液处理（L3-1），固体用少量的水清洗，水洗后的溶液作为废液处理（L3-2），烘干后得到产品。 2,4-二氯苯氧乙酸具体生产工艺流程及产污环节见图2-6。 图2-6 生产工艺流程及产污环节图 草甘膦工艺流程： 1、酸化工段：向亚氨基二乙酸纳水溶液中加入浓盐酸调节pH至2，得到亚氨基二乙酸水溶液。 2、合成工段：主要由合成、加热蒸发水、重结晶三个工序组成，向亚氨基二乙酸水溶液中加入亚磷酸，再加入37%甲醛水溶液，加热升温至90℃，回流反应4-5h后，蒸去水。剩余物重新溶于少量水，冷却重结晶，得到固体双甘膦，结晶后的溶液作为废液处理（L4-1）。 3、氧化工段：主要由氧化、过滤、结晶、干燥四个工序组成，向压力釜内按一定比例投入双甘膦、水。在搅拌开启的情况下，控制一定的温度和压力，在催化剂的作用下，通入反应空气进行反应。根据在线氧化检测仪的结果来确定反应进程，并确定反应重点。反应结束后打开压力釜底部出料阀，过滤去除催化剂，回用于氧化工段，对滤液冷却结晶，结晶后的溶液作为废液处理（L4-2）、干燥得到草甘膦产品。 草甘膦具体生产工艺流程及产污环节见图2-7。

表二（续）

图2-7 生产工艺流程及产污环节图 双草醚胶悬剂工艺流程： 将各种原料混合制成双草醚胶悬剂粗品，双草醚胶悬剂具体生产工艺流程见图2-8。 图2-8 生产工艺流程及产污环节图 5、以新带老措施 无

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目已实施雨污分流，依托租赁加速器二期厂房原有雨排口1个，污排口1个。项目产生的废水主要为生活污水、实验室清洗废水。清洗废水经实验室废水管道接入加速器二期项目的污水处理站进行预处理，处理后接入南京高新区污水处理厂进行处理；生活污水直接接入南京高新区污水处理厂进行处理（接管证明见附件2）。 2、废气 本项目产生的废气主要为有机实验室产生的实验废气，本项目共设置5套风机（1~5#）及配套排风管道，并各配有一套“水喷淋+活性炭吸附”处理设施，设置2根总排气筒。本项目产生的实验废气经通风柜收集后经楼顶的水喷淋和活性炭吸附处理，通过33m排气筒排放，其中1#~3#风机废气合并成Q1排气筒排放，4#、5#风机废气合并成Q2排气筒排放。废气收集及排放情况见表3-1。 表3-1 废气收集及处理排放设置情况 风机编号 废气收集区域 配套处理设施 排气筒 1 有机实验室1# 水喷淋+活性炭吸附 Q1 33m 2 有机实验室1# 水喷淋+活性炭吸附 3 有机实验室1# 水喷淋+活性炭吸附 4 有机实验室1# 水喷淋+活性炭吸附 Q2 33m 5 有机实验室1# 水喷淋+活性炭吸附 3、噪声 本项目噪声主要为屋顶排风系统、空调机组、实验设备（制剂实验室中磨粉机、球磨机、造粒机等）等产生的噪声。项目设备均选用低噪声型，并采用了建筑隔声和减振降噪等措施控制噪声排放。

表三（续）

4、固废 本项目设置危险废物暂存间8.5m2，固废主要为有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、沾染危险废物的废包装和抹布、废活性炭、废包装、废瓶、废纸张及生活垃圾。其中有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、废活性炭属危险废物，委托南京福昌环保有限公司处置处理（处置合同见附件4），沾染危险废物的废包装和抹布暂存于危废库，生活垃圾由环卫清运，废包装、废瓶、废纸张由废品收购处处理。 5、辐射 本项目不包含辐射内容。

表三（续）

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）： 生产设备 /排放源 主要 污染物 排放规律 处理设施 去向 “环评”/初步设计要求 实际建设 废水 生活污水 CODCr（化学需氧量）、SS（悬浮物）、氨氮、总磷、总氮 间断 接入南京高新区北部污水处理厂处理 排入南京高新污水处理厂处理 朱家河 清洗废水 CODCr、SS、BOD5 间断 接入南京生物医药谷加速器二期的污水处理站预处理后，接入南京高新区北部污水处理厂处理 接入南京生物医药谷加速器二期的污水处理站预处理后，排入南京高新污水处理厂处理 朱家河 废气 氯化氢、VOCs 间断 经通风柜收集后经楼顶的水喷淋和活性炭吸附处理，通过29m排气筒排放 经通风柜收集后经楼顶的水喷淋和活性炭吸附处理，通过33m排气筒排放 大气 噪声 排风系统、空调机组、实验设备 噪声 间断 选用低噪声的设备，设备安装时采用隔振机座或减震垫 按环评要求建设 自然衰减 固体废物 有机容器瓶 间断 委托有资质单位处理 委托南京福昌环保有限公司处置 / 实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、 间断 损坏的实验器皿、 间断 废活性炭 间断 沾染危险废物的废包装和抹布 间断 暂存于危废库 生活垃圾 间断 环卫清运 按环评要求建设 废包装、废瓶、废纸张 间断 废品收购 按环评要求建设

表三（续）

图3-1 建设项目平面及布点示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环评结论： 本项目符合国家及地方产业政策，符合地方产业定位及发展规划；项目生产运行过程中产生的污染在采取有效的“三废”治理措施后，对周围环境影响较小，因此，在各项环保措施真正落实的基础上，从环保的角度出发，本项目建设是可行的。 建议与要求： （1）严格执行“三同时”制度，加强环境保护工作，加强环境监测，保护周围环境。 （2）落实环境污染治理措施，废气、废水、噪声做到达标排放。生物医药谷加速器二期项目厂房主体、废水处理设施和隔油池完成验收前本项目不得投入使用 本项目环评报告批复见附件1。

表五

验收监测质量保证与质量控制： 本次监测的质量保证严格按照南京白云环境科技集团股份有限公司编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。监测分析方法见表5-1，废水监测分析质量控制见表5-2，噪声测量前后校准统计见表5-3。 表5-1监测分析方法 类型 项目名称 分析方法 方法依据 检出限 废水 pH 水质 pH的测定 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2002）3.1.6.2 / CODCr 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 4mg/L SS 水质悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 0.025mg/L 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 0.01mg/L 总氮 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 668-2013 0.03mg/L BOD5 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 0.5mg/L 有组织废气 氯化氢 环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 0.2mg/m3 VOCs 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 / 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 / 表5-2废水监测分析质量控制表 污染物 样品数 平行 加标 平行样 （个） 检查率 （%） 合格率 （%） 加标样 （个） 检查率 （%） 合格率 （%） pH 8 8 100 100 / / / CODCr 8 3 37 100 / / / 氨氮 8 3 37 100 1 12 100 总磷 8 4 50 100 2 25 100 BOD5 8 4 50 100 / / / SS 8 / / / / 总氮 8 3 37 100 1 12 100

表五（续）

表5-3噪声测量前后校准统计表 测量时间 校准声级dB（A） 备注 监测前校准值 监测后校准值 差值 测量前后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效 2018.10.29 93.8 93.8 0.0 2018.10.30 93.8 93.8 0.0 表5-4 废气采样仪器校准表 校准时间 监测仪器 校准仪器 标准值L/min 使用前 使用后 判定（≤±5.0%为合格） 测量值L/min 示值偏差% 测量值L/min 示值偏差% 2018.10.29 大气采样器TDP-1000B X-I-33-46 皂膜流量计 0.30 0.31 3.3 0.30 0.0 合格 2018.10.30 0.30 0.0 0.31 3.3 合格 2018.10.29 X-I-33-29 皂膜流量计 1.00 0.98 2.0 1.00 0.0 合格 2018.10.30 1.01 1.0 0.99 -1.0 合格

表六

验收监测内容 此次竣工验收监测是对安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目环保设施的建设、运行和管理进行考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制。 废水、废气、噪声监测点位、项目和频次见表6-1~6-3。 表6-1 废水监测点位、项目、频次 污染种类 测点位置 监测项目 监测频次 废水 废水总排口（S1） pH、CODCr、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮 4次/天，共2天 表6-2 废气监测点位、项目、频次 污染种类 测点位置 监测项目 监测频次 废气 实验废气总排口（Q1） 氯化氢、VOCs、烟气参数 4小时/天，共2天 实验废气总排口（Q2） 氯化氢、VOCs、烟气参数 表6-3 噪声监测点位、项目、频次 污染种类 测点位置 监测项目 监测频次 噪声 厂东界(Z1) 等效连续A声级 昼间2次，共2天 厂南界(Z2) 厂西界(Z3) 厂北界(Z4)

表七  监测结果

验收监测期间生产工况记录 南京白云环境科技集团股份有限公司于2018年10月29~30日对本项目污染源排放现状和各类环保治理设施处理能力等进行了现场的监测和检查。验收监测期间，生产正常、稳定，各项环保治理设施均正常运行，日工作时间8h，符合竣工验收监测工况条件的要求（本项目工况说明见附件3）。 表7-1 验收监测期间工况统计表 监测日期 原辅料 单位 实际使用情况 设计使用情况 占设计负荷（%） 2018.10.29 环己酮 L/d 0.05 0.06 83.3 氰化钠 g/d 0 4 0 盐酸 L/d 0.18 0.2 90 乙醇 L/d 1.8 2.0 90 硫酸 L/d 0.2 0.2 100 叔丁醇 L/d 0.15 0.16 93.8 三乙胺 L/d 0.38 0.41 92.7 甲苯 L/d 0.30 0.33 90.9 异丙胺 L/d 0.05 0.06 83.3 硫氰酸铵 kg/d 0.035 0.04 87.5 氢氧化钠 kg/d 0.04 0.04 100 2,4-二氯苯酚 kg/d 0.035 0.04 87.5 氯乙酰氯 L/d 0.018 0.02 90 亚氨基二乙酸钠 kg/d 0.019 0.02 95 甲醛溶液 L/d 0.019 0.02 95 亚磷酸 kg/d 0.017 0.02 85 双氧水 L/d 0.0035 0.004 87.5 丙酮 L/d 1.9 2.0 95 吡啶 L/d 0.8 0.82 97.6 乙腈 L/d 1.5 1.6 93.8 石油醚 L/d 1.5 1.6 93.8 二氯甲烷 L/d 1.4 1.6 87.5 乙酸乙酯 L/d 1.4 1.6 87.5 双草醚 kg/d 0.05 0.06 83.3 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚磷酸酯盐 kg/d 0.05 0.06 83.3 聚桂醇 kg/d 0.05 0.06 83.3 丙烯乙二醇 L/d 0.9 0.1 90 Kelzan黄原胶 L/d 0.05 0.06 83.3 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮 kg/d 0.06 0.06 100 硅氧烷防沫剂 kg/d 0.06 0.06 100

表七（续）  监测结果

续表7-1 验收监测期间工况统计表 监测日期 原辅料 单位 实际使用情况 设计使用情况 占设计负荷（%） 2018.10.30 环己酮 L/d 0.05 0.06 83.3 氰化钠 g/d 0 4 0 盐酸 L/d 0.8 0.2 90 乙醇 L/d 0.19 2.0 95 硫酸 L/d 0.19 0.2 95 叔丁醇 L/d 0.15 0.16 93.8 三乙胺 L/d 0.38 0.41 92.7 甲苯 L/d 0.30 0.33 90.9 异丙胺 L/d .005 0.06 83.3 硫氰酸铵 kg/d 0.035 0.04 87.5 氢氧化钠 kg/d 0.038 0.04 95 2,4-二氯苯酚 kg/d 0.038 0.04 95 氯乙酰氯 L/d 0.019 0.02 95 亚氨基二乙酸钠 kg/d 0.018 0.02 90 甲醛溶液 L/d 0.019 0.02 95 亚磷酸 kg/d 0.019 0.02 95 双氧水 L/d 0.0035 0.004 87.5 丙酮 L/d 1.8 2.0 90 吡啶 L/d 0.80 0.82 97.6 乙腈 L/d 1.5 1.6 93.8 石油醚 L/d 1.4 1.6 87.5 二氯甲烷 L/d 1.5 1.6 93.8 乙酸乙酯 L/d 1.5 1.6 93.8 双草醚 kg/d 0.05 0.06 83.3 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚磷酸酯盐 kg/d 0.05 0.06 83.3 聚桂醇 kg/d 0.05 0.06 83.3 丙烯乙二醇 L/d 0.09 0.1 90 Kelzan黄原胶 L/d 0.05 0.06 83.3 1,2-苯并异噻唑啉-3-酮 kg/d 0.05 0.06 83.3 硅氧烷防沫剂 kg/d 0.05 0.06 83.3

表七（续）  监测结果

废水监测结果与评价： 废水治理设施：由于本项目废水依托生物医药谷加速器二期污水处理站，无法单独核算其效率，因此暂不对废水处理效率进行考核。 废水监测结果表明：2018年10月29-30日废水排口（S1）pH范围为6.54～6.56，CODCr、悬浮物的最大日均浓度值分别为364mg/L、46mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、BOD5、总氮的最大日均浓度值分别为8.85mg/L、0.36mg/L、82.0mg/L、19.4mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准。监测数据见表7-2，监测点位示意图见图3-1。 表7-2 废水总排口监测结果评价表 点位名称 日期 监测项目 单位 第一次 第二次 第三次 第四次 均值 评价值 评价 废水总排口S1 2018年10月29日 pH 无量纲 6.54 6.55 6.54 6.54 / 6-9 达标 CODCr mg/L 370 367 355 364 364 500 达标 氨氮 mg/L 8.94 9.04 8.58 8.85 8.85 45 达标 总磷 mg/L 0.40 0.34 0.38 0.32 0.36 8 达标 BOD5 mg/L 82.2 83.5 81.5 81.0 82.0 350 达标 悬浮物 mg/L 48 46 40 47 45 400 达标 总氮 mg/L 19.6 20.3 18.5 19.4 19.4 70 达标 2018年10月30日 pH 无量纲 6.56 6.56 6.56 6.55 / 6-9 达标 CODCr mg/L 272 264 256 261 263 500 达标 氨氮 mg/L 8.58 8.10 7.51 8.39 8.14 45 达标 总磷 mg/L 0.28 0.29 0.27 0.33 0.29 8 达标 BOD5 mg/L 80.6 83.0 80.0 76.0 79.9 350 达标 悬浮物 mg/L 47 51 41 45 46 400 达标 总氮 mg/L 18.7 16.7 13.7 15.6 16.2 70 达标

表七（续）

3、有组织废气监测结果与评价： 废气治理设施：由于本项目废气进口无法开孔，因此暂不对废气处理装置处理效率进行考核。 废气监测结果表明：2018年10月29-30日，有组织废气排口（Q1）中的氯化氢最大小时排放浓度为＜0.2mg/m3，最大小时排放速率为<7.2×10-3kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度为1.49mg/m3，最大小时排放速率为0.050kg/h，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准。监测结果见表7-3。 2018年10月29-30日，有组织废气排口（Q2）中的氯化氢最大小时排放浓度为＜0.2mg/m3，最大小时排放速率为＜1.5×10-3kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度为0.551mg/m3，最大小时排放速率为4.2×10-3kg/h，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准，监测结果见表7-4。 表7-3 2018年10月29~30日有组织废气排口Q1监测结果与评价 日期 点位 测试项目 单位 第一次 第二次 第三次 第四次 评价值 限值 评价 2018.10.29 废气排口Q1 VOCs 排放浓度 mg/m3 0.612 0.119 0.102 1.49 1.49 40 达标 VOCs 排放速率 kg/h 0.021 4.2×10-3 3.7×10-3 0.050 0.050 13.9 达标 氯化氢 排放浓度 mg/m3 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 100 达标 氯化氢 排放速率 kg/h <7.0×10-3 <7.0×10-3 <7.2×10-3 <6.9×10-3 <7.2×10-3 1.8 达标 2018.10.30 废气排口Q1 VOCs 排放浓度 mg/m3 0.128 0.072 0.540 0.796 0.796 40 达标 VOCs 排放速率 kg/h 4.6×10-3 0.024 0.020 0.028 0.028 13.9 达标 氯化氢 排放浓度 mg/m3 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 100 达标 氯化氢 排放速率 kg/h <7.1×10-3 <7.1×10-3 <7.2×10-3 <7.0×10-3 <7.2×10-3 1.8 达标

表七（续）

表7-4 2018年10月29~30日有组织废气排口Q2监测结果与评价 日期 点位 测试项目 单位 第一次 第二次 第三次 第四次 评价值 限值 评价 2018.10.29 废气排口Q2 VOCs 排放浓度 mg/m3 0.233 0.188 0.434 0.382 0.434 40 达标 VOCs 排放速率 kg/h 1.6×10-3 1.4×10-3 3.3×10-3 2.6×10-3 3.3×10-3 13.9 达标 氯化氢 排放浓度 mg/m3 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 100 达标 氯化氢 排放速率 kg/h <1.4×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.4×10-3 <1.5×10-3 1.8 达标 2018.10.30 废气排口Q2 VOCs 排放浓度 mg/m3 0.284 0.172 0.252 0.551 0.551 40 达标 VOCs 排放速率 kg/h 2.1×10-3 1.3×10-3 1.8×10-3 4.2×10-3 4.2×10-3 13.9 达标 氯化氢 排放浓度 mg/m3 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 ＜0.2 100 达标 氯化氢 排放速率 kg/h ＜1.5×10-3 ＜1.4×10-3 ＜1.4×10-3 ＜1.5×10-3 ＜1.5×10-3 1.8 达标 4、噪声监测结果与评价： 结果表明：结果表明：2018年10月29~30日，生产正常，各噪声源运行正常，验收监测期间，昼间厂界噪声监测值范围51.3dB(A)～55.9dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，监测结果见表7-5，监测点位示意图见图3-1。 表7-5 噪声监测结果评价表 测点 编码 测点 名称 监测 日期 时段 标准值 dB(A) 第一次 dB(A) 第二次 dB(A) 评价 主要噪声源 Z1 厂东界 2018.10.29 昼 65 52.3 52.6 达标 生产设备 Z2 厂南界 昼 65 51.1 51.7 达标 Z3 厂西界 昼 65 55.7 55.4 达标 Z4 厂北界 昼 65 55.9 55.6 达标 Z1 厂东界 2018.10.30 昼 65 52.4 52.1 达标 生产设备 Z2 厂南界 昼 65 51.3 51.8 达标 Z3 厂西界 昼 65 55.4 55.3 达标 Z4 厂北界 昼 65 55.7 55.5 达标 注：2018年10月29日，天气晴，昼间风速2.3m/s； 2018年10月30日，天气晴，昼间风速3.1m/s。

表七（续）

4、总量核定： 结果表明：2018年10月29~30日，有组织废气污染物总量核定结果表明：VOCs排放量为0.0437 t/a，均符合环评控制指标，氯化氢排放量为0.0164 t/a，监测结果见表7-6。 表7-6 项目废气各污染物总量核定结果表 类型 监测因子 排放速率 （kg/h） 核定结果 （t/a） 全厂控制指标 （t/a） 评价 废气 有组织废气排气筒Q1年运行时间 1960h 有组织废气排气筒Q2年运行时间 1960h VOCs（Q1） 0.020 0.0392 0.0437 0.855 达标 VOCs（Q2） 2.3×10-3 0.00451 氯化氢（Q1） ＜7.0×10-3 ＜0.0137 ＜0.0164 6×10-6 / 氯化氢（Q2） ＜1.4×10-3 ＜2.7×10-3 注：1.由于废水依托生物医药谷加速器二期污水处理系统，无法单独监测，因此暂不对废水总量进行考核； 2.废气排口年运行时间由企业提供，说明见附件5。

表七（续） 环保检查结果

“三同时”执行情况： 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

污染处理设施建设管理及运行情况： 本项目废气共设置5套风机（1~5#）及配套排风管道，并各配有一套“水喷淋+活性炭吸附”处理设施，设置2根总排气筒；废水依托生物医药谷污水处理站，各污染处理设施运行正常。

环保管理制度及人员责任分工： 本项目环保工作设兼职管理人员1人，建有相应环保管理制度和规章。

排污口规范化、污染源在线监测仪的安装、测试情况检查： 本项目依托生物医药谷污水排口1个和雨水排口1个；本项目新增废气排放口2个，均设置采样口，并设有标识，无污染源在线监测设施安装要求。

调试期扰民情况： 无。

调试期有无受到投诉： 无。

其它（根据行业特点，开展清洁生产情况，生态保护措施等特殊内容）： 无。

存在的问题及整改要求： 无。

表七（续）

审批意见及落实情况 序号 检查内容 执行情况 1 排水系统实施雨污分流，依托租赁加速器二期厂房原有雨污排口。项目废水主要是实验室清洗废水和生活污水，清洗废水经专有管道接入南京生物医药谷加速器二期的污水处理站预处理达标后与生活污水一起接入南京高新区北部污水处理厂处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，出水达标后排入朱家山河。由于星火北路下穿宁启铁路段正在施工，过渡期污水暂时经永锦路段污水提升泵排入高新区污水处理厂处理。本项目废水接入污水管网前应设置废水检测口。 本项目排水实施雨污分流，依托加速器二期原有雨污排口，本项目废水主要为实验室清洗废水和生活污水，实验室清洗废水经专有管道接入南京生物医药谷加速器二期的污水处理站预处理达标后与生活污水一起接入南京高新污水处理厂处理，本项目设有废水监测口。 验收监测期间，所测污染物监测结果均达标。 2 落实大气污染防治措施。运营期产生的废气主要是有机实验室产生的实验废气，主要污染物有氯化氢、各种挥发性有机溶剂（以VOCs计）本项目废气处理设施安装于楼顶，共设置5套风机（1~5#）及配套排风管道，并各配有一套“水喷淋+活性炭”处理设施，共设置2根总排气筒。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《报告表》推荐标准。 本项目废气主要为实验室产生的氯化氢、VOCs，本项目废气处理设施安装于楼顶，共设置5套风机（1~5#）及配套排风管道，并各配有一套“水喷淋+活性炭”处理设施，共设置2根总排气筒，产生的实验废气经通风柜收集后经楼顶的水喷淋和活性炭吸附处理，通过33m排气筒排放，其中1#~3#风机废气合并成Q1排气筒排放，4#、5#风机废气合并成Q2排气筒排放 本次验收监测期间，废气中各污染物监测结果均达标 。 3 合理布局噪声源位置，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 项目设备均选用低噪声型，并采用了建筑隔声和减振降噪等措施控制噪声排放。 本次验收监测期间，噪声监测结果均达标。 4 按“资源化、减量化、无害化”处置原则落实固废处理措施。固体废物分类收集、安全贮存、处置。生活垃圾由环卫部门统一处理；废包装、废纸张等收集后出售给废品收购处；有机溶剂废瓶、实验废液、损坏的实验器皿、沾染危险废物的包装盒抹布、废活性炭作为危险废物委托有资质单位处理。落实危险临时堆场防淋、防渗、防漏措施，建设需满足《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）相关规定。所有固废零排放。 本项目有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、废活性炭属危险废物，委托南京福昌环保有限公司处置（处置合同见附件4），沾染危险废物的废包装和抹布暂存于危废库，生活垃圾由环卫清运，废包装、废瓶、废纸张由废品收购处处理。 5 加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，编制突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制盒管理措施，加强对危险化学品在使用、贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 本项目已编制突发环境事故应急预案，并备案（备案通知书见附件6）。

表八 验收监测结论与建议

验收监测结论： 1、废水：2018年10月29-30日废水排口（S1）pH范围为6.54～6.56，CODCr、悬浮物的最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、BOD5、总氮的最大日均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准。 2、有组织废气：2018年10月29-30日，有组织废气排口（Q1）中的氯化氢最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准。 2018年10月29-30日，有组织废气排口（Q2）中的氯化氢最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准。 3、噪声：2018年10月29~30日，生产正常，各噪声源运行正常，验收监测期间，昼间厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、总量核定：2018年10月29~30日，有组织废气污染物总量核定结果表明：VOCs排放量符合环评控制指标，氯化氢排放量为＜0.0164 t/a。 5、固废：本项目设置危险废物暂存间8.5m2，固废包括有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、沾染危险废物的废包装和抹布、废活性炭属危险废物，委托南京福昌环保有限公司处置（处置合同见附件4），生活垃圾由环卫清运，废包装、废瓶、废纸张由废品收购处处理。 建议： 制定环境监测计划，确保各污染物排放达标。

# 附件1：本项目环评报告批复

# 附件2：接管证明

# 附件3：工况说明

附件4：危废处置合同

附件5：废气排口年运行时间说明

附件6：应急预案备案通知书

附件7：原始数据

现场图片：

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  安道麦（南京）农业科技有限公司               填表人(签字):                      项目经办人(签字):

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 研发中心项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 南京生物医药谷加速器二期厂房9栋4层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | M7330 农业科学研究和试验发展 | 建设性质 | √新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | / |
|  | 设计生产能力 | 设7个实验室，对安道麦公司生产的部分产品（螺螨酯、噻嗪酮、2,4-二氯苯氧乙酸、草甘膦、双草醚胶悬剂）进行生产工艺的优化；均为小试，不涉及中试内容 | 实际生产能力 | 设7个实验室，对安道麦公司生产的部分产品（螺螨酯、噻嗪酮、2,4-二氯苯氧乙酸、草甘膦、双草醚胶悬剂）进行生产工艺的优化；均为小试，不涉及中试内容 | 环评单位 | 中蓝连海设计研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 南京高新技术产业开发管理委员会 | 审批文号 | 宁高管环表复[2016]46号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2016年11月 | 竣工日期 | 2017年4月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 中蓝连海设计研究院 | 环保设施施工单位 | 上海恒想建设工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 安道麦（南京）农业科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 南京白云环境科技集团股份有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 1200 | 环保投资总概算（万元） | 300 | 所占比例（％) | 25% |
|  | 实际总投资（万元） | 1200 | 实际环保投资（万元） | 300 | 所占比例（％) | 25% |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 260 | 噪声治理（万元） | 20 | 固体废物治理 （万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 13 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 1960 |
| 运行单位 | 安道麦（南京）农业科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码) | / | 验收时间 | 2018.12.19 |
| 污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老" 削减量⑷ | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放増减量(12) |
|  | VOCs | / | 0.397 | 40 | 0.0437 | / | 0.0437 | 0.855 | / | 0.0437 | 0.855 | / | 0.0437 |
|  | 氯化氢 | / | ＜0.2 | 100 | ＜0.0164 | / | ＜0.0164 | 6×10-6 | / | ＜0.0164 | 6×10-6 | / | ＜0.0164 |

第二部分

安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目

竣工环境保护验收意见

研发中心项目竣工环境保护验收意见

2018年12月19日，安道麦（南京）农业科技有限公司公司组织召开了研发中心项目竣工环境保护验收会。验收组由安道麦（南京）农业科技有限公司公司（建设单位），南京白云环境科技集团股份有限公司（验收监测、报告编制单位）、上海恒想建设工程有限公司（环保设施施工单位），相关技术专家组成，验收组名单附后。

项目建设单位介绍了主体工程及环保设施的建设情况，验收监测单位介绍了验收监测报告的主要内容与验收监测结论。验收工作组现场勘察了项目环保设施建设与运行情况，查阅了相关的建设与竣工环境保护验收材料。

安道麦（南京）农业科技有限公司公司根据研发中心项目竣工环境保护监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目租赁南京生物医药谷加速器二期厂房9栋4层，位于高新技术产业开发区星火北路西北侧，永锦路东侧。

本次验收针对的建设内容为：设7个实验室，对安道麦公司生产的部分产品（螺螨酯、噻嗪酮、2,4-二氯苯氧乙酸、草甘膦、双草醚胶悬剂）进行生产工艺的优化；均为小试，不涉及中试内容。

建设过程及环保审批情况

本项目于2016年9月由中蓝连海设计研究院完成环评；于2016年9月12由南京高新技术产业开发管理委员会以宁高管环表复[2016]46号文件通过环评审批。项目于2016年11月动工，于2017年4月竣工，目前已投入运行，调试时间为2017年4月。
　（三）投资情况

项目实际投资1200万元，其中环保投资约300万元。

（四）验收范围
    对安道麦公司生产的部分产品（螺螨酯、噻嗪酮、2,4-二氯苯氧乙酸、草甘膦、双草醚胶悬剂）进行生产工艺的优化；均为小试，不涉及中试内容。

二、工程变动情况

本项目设置7个实验室，原环评中3个有机实验室、1个制剂实验室、1个分析实验室、1个公斤级实验室、1个环境科学实验室，实际建设中设置4个有机实验室、1个制剂实验室、2个分析实验室），其中公斤级实验室未单独设置，其设备设置于有机实验室，未设置环境科学实验室。

本次变动不涉及生产规模、建设地点、生产工艺及环境保护措施的变动，对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）及《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号），本次变动不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水
　　本项目已实施雨污分流，依托租赁加速器二期厂房原有雨排口1个，污排口1个。项目产生的废水主要为生活污水、实验室清洗废水。产生的清洗废水经实验室废水管道接入加速器二期项目的污水处理站进行预处理，处理后水质接入南京高新区污水处理厂进行处理；生活污水直接接入南京高新区污水处理厂进行处理。

（二）废气

本项目产生的废气主要为有机实验室产生的实验废气，本项目共设置5套风机（1~5#）及配套排风管道，并各配有一套“水喷淋+活性炭吸附”处理设施，设置2根总排气筒。本项目产生的实验废气经通风柜收集后经楼顶的水喷淋和活性炭吸附处理，通过33m排气筒排放，其中1#~3#风机废气合并成Q1排气筒排放，4#、5#风机废气合并成Q2排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为屋顶排风系统、空调机组、实验设备（制剂实验室中磨粉机、球磨机、造粒机等）等产生的噪声。项目设备均选用低噪声型，并采用了建筑隔声和减振降噪等措施控制噪声排放。

（四）固废

本项目设置危险废物暂存间8.5m2。

本项目固废主要为有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、沾染危险废物的废包装和抹布、废活性炭、废包装、废瓶、废纸张及生活垃圾。其中有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、沾染危险废物的废包装和抹布、废活性炭属危险废物，委托南京福昌环保有限公司处置处理，生活垃圾由环卫清运，废包装、废瓶、废纸张由废品收购处处理。

（五）辐射

本项目不包括辐射内容。

四、环境保护设施调试运行效果

（一）环保设施处理效果

1）废水治理设施：本次验收项目依托生物医药谷加速器二期废水处理设施，无法单独核算其处理效率。

2）废气治理设施：本项目废气处理设施进口不符合监测条件，因此暂不对废气处理设施处理效率进行考核。

3）噪声治理设施：噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，降噪措施良好。

（二）污染物的排放情况：

1）废水：2018年10月29-30日废水排口（S1）pH范围为6.54～6.56，CODCr、悬浮物的最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、BOD5、总氮的最大日均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准。

2）有组织废气：2018年10月29-30日，有组织废气排口（Q1）中的氯化氢最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准。

2018年10月29-30日，有组织废气排口（Q2）中的氯化氢最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准。

3）噪声：2018年10月29~30日，生产正常，各噪声源运行正常，验收监测期间，昼间厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4）总量核定：2018年10月29~30日，有组织废气污染物总量核定结果表明：VOCs排放量符合环评控制指标，氯化氢排放量为＜0.0164 t/a。

5）固废：本项目设置危险废物暂存间8.5m2，固废包括有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、沾染危险废物的废包装和抹布、废活性炭属危险废物，委托南京福昌环保有限公司处置，生活垃圾由环卫清运，废包装、废瓶、废纸张由废品收购处处理。

五、工程建设对环境的影响

本次验收项目排水系统实施雨污分流，依托生物医药谷加速器二期雨排口1个，污水排口1个，产生的清洗废水经实验室废水管道接入加速器二期项目的污水处理站进行预处理，处理后水质接入南京高新污水处理厂进行处理；生活污水直接接入南京高新污水处理厂进行处理；雨水排入市政雨水管网；实验废气经通风柜收集后经楼顶的水喷淋和活性炭吸附处理，通过33m排气筒排放；验收监测期间，pH范围为6.54～6.56，CODCr、悬浮物的最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、BOD5、总氮的最大日均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准；氯化氢最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；VOCs最大小时排放浓度，最大小时排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2医药制造排放标准；项目厂界噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；有机容器瓶、实验废液（包括实验产生的中间体或产品）、损坏的实验器皿、沾染危险废物的废包装和抹布、废活性炭属危险废物，委托南京福昌环保有限公司处置处理，生活垃圾由环卫清运，废包装、废瓶、废纸张由废品收购处处理。故本项目对周围环境影响较小。

六、验收结论和后续要求

验收结论：通过对研发中心项目的实地勘察，本次验收建设项目主体工程已建成，目前已投入使用，其规模、功能、内容与环评的规模、功能、内容有变化，根据变动环境影响分析结论，不属于重大变动；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》所规定的竣工验收项目环境保护设施不合格的情形逐一对照，本项目不存在该办法第八条中所述的九种情形；验收组同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

后续要求：

（1）制定环保管理制定及环境监测计划，确保各污染物排放达标。

（2）加强环保设施的日常管理和保养工作。

安道麦（南京）农业科技有限公司公司

2018年12月19日

验收组主要成员签字：

第三部分

安道麦（南京）农业科技有限公司研发中心项目

其他需要说明的事项

研发中心项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，“其他需要说明的事项”中内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，研发中心项目其他需要说明的事项具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目工程设计由中蓝连海设计研究院编制，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求。该工程设计落实了各项污染防治措施和生态保护措施，明确了环境保护设施的投资概算。

1.2 施工简况

项目由上海恒想建设工程有限公司施工建设，已将环境保护设施纳入施工合同，环保投资约300万元，环境保护设施的建设资金得到了保证。施工期间无举报投诉事件。较好的执行了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.3 验收过程简况

本项目于2016年11月开工，于2017年4月竣工。验收工作启动时间2017 年8月。由安道麦（南京）农业科技有限公司委托南京白云环境科技集团股份有限公司完成验收监测方案及验收监测报告编制工作，并签订合同。南京白云环境科技集团股份有限公司已获得江苏省质量监督局资质认定，CMA号为171012050176，参与验收监测的项目负责人及现场和实验室分析人员均持证上岗。2017 年10月对项目中各类污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查，在检查及收集查阅有关资料基础上，编制了本项目竣工验收监测方案。于2018 年10月29~30日实施了现场监测和环保验收管理检查。安道麦（南京）农业科技有限公司公司于2018 年12月19日组织验收会，根据各验收组成员及专家提出的意见，现场编制验收意见。验收意见结论为同意该项目通过竣工环境保护验收。

2、其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目由1人专职负责环保工作，建有相应环保管理制度和规章。

（2）环境风险防范措施

无。

（3）环境监测计划

企业制定并履行严格的例行监测计划，对全厂的污染排放进行监测，监测频次为每年一次。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能

无。

（2）防护距离控制及居民搬迁

无。

2.3 其他措施落实情况

无。

3、整改工作情况

我公司对专家提出的后续要求会认真对待，并一一行落实。

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

自来水

8130

高新污水处理厂

南京生物医药谷加速器二期污水处理站

实验室清洗废水

职工生活用水

7350

780

7350

8050

700

朱家河

消耗80

氰基化工段

氰化钠（99%）

环己酮（97%）、硫酸（40%）

水、四丁基溴铵盐（99%）

乙酸乙酯（97%）

苯乙酰化工段

醇解工段

2,4-二氯苯乙酰氯（97%）、吡啶（97%）、水

硫酸（40%）、乙醇（95%）、水、乙酸乙酯（97%）

缩合工段

合成工段

乙酸乙酯（97%）、乙醇钠乙醇溶液（20%）、水

2,2-二甲基丁酰氯（97%）

1,2-二氯乙烷（97%）、三乙胺（97%）、稀盐酸（1%）、乙醇（95%）

W1-1、L1-1

L1-2

W1-2

W1-3

L1-3

螺螨酯

酸化工段

叔丁醇（98%）

硫氰酸铵（99%）、盐酸（36%）、无水硫酸钠（99%）、水

氨化工段

环化工段

异丙醇（98%）、石油醚（97%）

N-氯甲基-N-氯酰基苯胺（99%）、丙酮（99%）、异丙醇（097%）、乙酸乙酯（97%）、NaOH（30%）

G2-1、W2-1、L2-1

L2-2、L2-3

W2-2、L2-4

噻嗪酮

取代工段

2,4-二氯苯酚（99%）、NaOH（85%）

L3-1、L3-2

氯乙酰氯（99%）

2,4-二氯苯氧乙酸

酸化工段

合成工段

亚氨基二乙酸钠（90%）、工艺水

甲醛（37%）

亚磷酸（98%）

G4-1

G4-2、L4-1

氧化工段

盐酸（36%）

草甘膦

氧气

Pd or Pt

G4-3、L4-2

混合

双草醚（95%）、苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚磷酸酯盐（99%）、丙烯乙二醇（97%）、Kelzan黄原胶、1,2-苯并异噻唑啉-3-酮、硅氧烷防沫剂

双草醚悬浮剂

废气排气筒Q2

废气排气筒Q1

危险废物暂存间

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年