欧德油储4号罐区扩建项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：欧德油储（南京）有限责任公司

2019年12月

建设单位法人代表：Andres Bereilh

编制单位法人代表：杜宁成

项目负责人：金鑫

填表人：金鑫

目录

第一部分  欧德油储（南京）有限责任公司欧德油储4号罐区扩建项目竣工环境保护验收监测报告表

第二部分  验收意见

第三部分  其他需要说明的事项

第一部分

欧德油储（南京）有限责任公司

欧德油储4号罐区扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

（2019）宁白环监（验）字第（028）号

| 项目名称： | 欧德油储4号罐区扩建项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 欧德油储（南京）有限责任公司 |

南京白云环境科技集团股份有限公司

2019年12月

承 担 单 位：南京白云环境科技集团股份有限公司

项目负责人：金鑫

报告编写人：赵刚

复      核：

审      核：

签      发：

现场监测负责人：毕金

参 加 人 员：李健、陈鹏、陶庭雨 等

南京白云环境科技集团股份有限公司

电话：（025）83694897

传真：（025）83694869

邮编：210047

地址：江苏省南京市六合区云高路6号

表一

| 建设项目名称 | 欧德油储4号罐区扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 欧德油储（南京）有限责任公司 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |
| 建设地点 | 江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内 |
| 主要产品名称 | 项目不生产产品，用于甲醇的储存 |
| 设计生产能力 | 新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，新增甲醇年储量50万吨，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，改造部分不涉及储存品种种类和数量的变化 |
| 实际生产能力 | 已建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，新增甲醇年储量50万吨，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，改造部分不涉及储存品种种类和数量的变化 |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 开工建设时间 | 2018年5月 |
| 调试时间 | 2019年3月 | 现场验收监测时间 | 2019年8月22～8月23日； 2019年10月29～10月30日 |
| 环评报告表 审批部门 | 南京市江北新区管委会行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏新清源环保有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 | 环保设施施工单位 | 中国南海工程有限公司 |
| 投资总概算 | 4980万元 | 环保投资总概算 | 805万元 | 比例 | 16.2% |
| 实际总概算 | 4980万元 | 环保投资 | 805万元 | 比例 | 16.2% |

表一（续）

| 验收监测依据 | （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号）； （2）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日）； （3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办[2015]113号，2015年12月30日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）； （5）《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府[1993]第38号令）； （6）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号文）； （7）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日）； （8）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年1月26日）； （9）《欧德油储4号罐区扩建项目环境影响报告表》（江苏新清源环保有限公司，2018年9月）； （10）《关于欧德油储4号罐区扩建项目环境影响报告表的批复》（南京市江北新区管委会行政审批局，宁新区管审环表复[2018]29号，2018年9月21日，见附件1）。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、噪声 点位 时段 标准值 依据标准 Z1~Z4 昼间 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 Z1~Z4 夜间 55 2、空气和废气 监测点位 污染物名称 评价位置 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 依据标准 上风向1个点，下风向3个点 甲醇 周界外浓度最高点 1.0 / 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1及表2标准 有组织废气排口（高度15m） 甲醇 有组织（吸附 +催化燃烧）Q1 60 3.6 |

表二

1、工程建设内容 欧德油储（南京）有限责任公司（原南京化工园西坝石化物流有限公司）于2007年10月31日经南京市人民政府批准同意、南京市工商局核准后依法成立，公司注册资金6366.51万美元，由德国欧德油储集团、江苏省港口集团有限公司按股比82.44%、17.56%组成。公司为江北新区主要从事石油液体化工原料的码头装卸、储罐仓储及相关服务业务的中外合资港口物流企业。经营许可证号：苏（宁）安经字000103。 南京江北新区是中国近代化学工业的摇篮，石油化工业以长芦片区和玉带片区为主，依托现有石油化工产业基础，比照国际先进水平，通过高新技术与设备更新进行改造提升，加快产品结构优化升级，向高端、绿色、低碳方向发展，建设国际级生态化工基地。依托生产与交通区位优势，形成全国性的连接中西部与东部沿海地区并辐射海外市场的化工流通中心。 园区客户南京诚志清洁能源股份有限公司有意向使用欧德油储（南京）有限责任公司（“OTN”）的相关设施。客户要求欧德提供能够仓储及操作甲醇的设施，这些设施应能够安全、有成效地接收、储存和转运甲醇，因此欧德油储投资4980万元（约761万美元）在公司的预留地上新建甲醇储罐项目，以满足园区客户（南京诚志清洁能源股份有限公司）需要，该企业年需甲醇量100万吨，欧德油储现有项目甲醇年储量50万吨，本次扩建新增甲醇年储量50万吨，因此项目甲醇储量与南京诚志清洁能源股份有限公司甲醇需求量相匹配。客户的甲醇经由陆运的汽车、火车运至欧德油储，然后卸至库区储罐，或经水运的贸易船只，通过欧德油储的码头卸至库区储罐。客户在欧德油储储存的甲醇再经专用管线传输至客户的工厂，进行丙烯、乙烯、丁辛醇等产品的生产。 本项目为欧德油储4号罐区扩建项目，位于江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内，新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，新增甲醇年储量50万吨，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，使之具备甲醇储存、转输及倒罐功能等，改造部分不涉及储存品种、种类和数量的变化。

表二（续）

本项目已取得南京市江北新区管委会行政审批局的备案文件；另外项目已取得危险化学品建设项目安全许可（宁安监危化建（I）审字[2018]7号）。项目于2018年9月由江苏新清源环保有限公司完成环评，于2018年9月21日由南京市江北新区管委会行政审批局以宁新区管审环表复[2018]29号文通过环评审批。 项目占地面积20000m2，（罐组占地面积9800m2），总投资为4980万元，其中环保投资为805万元。项目具体建设情况如下： （1）4号罐区扩建情况 新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，新增甲醇年储量50万吨，配备全接触式碳钢制内浮顶，用于储存甲醇，甲醇储罐T404/T405采用内浮顶加氮封形式的贮存技术。自T404/T405至4B号交换站（新建，位于本次扩建罐区北侧）新建2*DN300碳钢管线，卸火车、船舶可通过软管连接至每一储罐，交换站为建设内容主要为管道建设，采用软管连接，即可实现T404/T405的原料进料要求。自0#交换站至新建4号交换站新建1*DN300碳钢管线，用于甲醇卸船。新建4B号泵房及其相关消防等配套设施；4号罐组东侧防火墙中临时防火墙拆除并新建正式防火墙。 （2）2号罐区改造（T201、T203、T205、T207） 改造储罐2号罐区改造（T201、T203、T205、T207），使之具备甲醇转输及倒罐功能，增加不锈钢全接触式内浮盘，增加浮盘上人孔及平台；改造储罐管线及泵，满足四台储罐进货系统独立，并具备甲醇转输及倒罐功能。 （3）3号罐区改造（T307、T308） 改造3号罐区T307、T308甲醇储罐管线及泵，使之具备甲醇转输及倒罐功能，倒罐泵依托现有。本项目为扩建甲醇储罐项目，扩建后码头油品吞吐量不突破现有项目环评报告设计的吞吐量。本项目仅增加T404、T405储罐及甲醇储量，现有项目储量未发生变化，本次扩建与现有项目比较，仅增加甲醇储存量50万t/a，改造部分储存品种种类及数量均未发生变化。

表二（续）

项目于2018年12月开工建设，项目于2019年3月竣工，并已于2019年3月开始调试生产，目前该项目生产装置与各类环保治理设施均已正常运行，已按照环评建设的内容完成扩建和改造。公司北侧为南京沙达旺储运有限公司，西侧、东侧为道路，南侧为江北沿江路。项目采用三班制，每年有效工作日310天，全年工作时数7440h，项目不新增职工人数。甲醇罐区项目位于欧德油储有限责任公司东部预留地上，其东侧为预留地，南侧为化验室和厂前区辅助用房，西侧为污水处理、冷却系统、环氧丙烷罐，北侧为液氨罐区，实际建设地点与环评一致。 项目具体地理位置见图2-1，周边示意图见图2-2，平面布置及监测点位见图2-3，建设内容见表2-1。 图2-1具体地理位置

表二（续）

图2-2 项目周边示意图（500米范围）

表二（续）

图例：★：废水监测点，☆：雨排监测点， ◎：有组织废气监测点位，▲：厂界噪声监测点。

图2-2  建设项目平面布置示意图及监测点位示意图

表二（续）

表2-1 验收项目建设内容表 工程名称 单项工程名称 工程规模/设计能力 实际建设情况 备注 主体工程 4号罐区扩建 新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，配备全接触式碳钢制内浮顶，用于储存甲醇，甲醇储罐T404/T405采用内浮顶加氮封形式的贮存技术。 已建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，配备全接触式碳钢制内浮顶，用于储存甲醇，甲醇储罐T404/T405采用内浮顶加氮封形式的贮存技术。 一致 2号罐区改造 改造储罐2号罐区改造（T201、T203、T205、T207），使之具备甲醇转输及倒罐功能，增加不锈钢全接触式内浮盘，增加浮盘上人孔及平台；改造储罐管线及泵，满足四台储罐进货系统独立，并具备甲醇转输及倒罐功能。 改造储罐2号罐区改造（T201、T203、T205、T207），使之具备甲醇转输及倒罐功能，增加不锈钢全接触式内浮盘，增加浮盘上人孔及平台；改造储罐管线及泵，满足四台储罐进货系统独立，并具备甲醇转输及倒罐功能。 一致 3号罐区改造 改造3号罐区T307、T308甲醇储罐管线及泵，使之具备甲醇转输及倒罐功能，倒罐泵依托现有。 改造3号罐区T307、T308甲醇储罐管线及泵，使之具备甲醇转输及倒罐功能，倒罐泵依托现有。 一致 公用工程 给水 开发区供水管网 开发区供水管网 一致 排水 雨污分流，依托原有雨污设施。本项目不新增废水 厂区已设置雨污分流，依托原有雨污设施，全厂废水已接管排入化工园污水处理厂集中处理，雨水接至园区市政雨水管网。本项目不新增废水 一致 供电 市政电网 市政电网 一致 环保 工程 废水治理 雨污分流，依托原有雨污设施。本项目不新增废水 厂区已设置雨污分流，依托原有雨污设施，全厂废水已接管排入化工园污水处理厂集中处理，雨水接至园区市政雨水管网。本项目不新增废水 一致 废气治理 项目废气依托原有一套“吸附+催化燃烧”装置处理，通过管道引至废气处理装置处理，处理后通过15m排气筒排空。 项目废气依托原有一套“吸附+催化燃烧”装置处理，通过管道引至废气处理装置处理，处理后通过15m排气筒排空。 一致 噪声治理 减振、隔声措施、距离衰减 项目主要噪声源为各类泵，位于储罐区，采用低噪声设备，通过减振、隔声措施降低噪声排放，另外厂区内种植绿化 一致 固废治理 依托原有固废堆场，委托有资质单位回收或处置 项目主要危险废物为废活性炭，依托原有危废堆场暂存，已与有资质单位签订转运和处置协议 依托原有

表二（续）

2、储运方案： 表2-2 本项目储运方案一览表 储罐编号 本次扩建项目 物料名称 储罐总容积（m3） 储罐数 储罐类型 储存量（万t/a） T404、T405 甲醇 20000 2 内浮顶 50 本项目不新增废水。 3、主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 储运工艺流程及产污节点图 图3-4内浮顶储罐流程图 甲醇储运工程主要流程为卸船、卸火车、卸汽车、储存、倒罐、转输。 卸船 本项目卸船依托原有卸船设施。卸船时利用原有卸船设施和管道，在0#软管交换站与新建至4#b软管交换站的DN300的管线连接，再通过4#b软管交换站与进料管线连接卸船进罐。当储罐液位达到预定的进料位后关闭进料阀，并将管线连接至第二个储罐进料阀，重复以上操作，直到卸船任务结束。卸船设计流量不变，按原有能力进行。入口管线罐内设扩散管延伸至罐中央，在罐内入口管线上均布开孔，使甲醇进罐流量均匀，内浮盘能安全平稳升降。卸船任务结束后输油臂要进行卸载复位操作，管路要进行清管器清扫。 （2）卸火车 本项目卸火车依托原有卸火车设施。卸火车时，利用原有卸火车设施和管道在4#b软管交换站与进料管线相连接进罐，将火车槽车的甲醇通过管道输送至新建储罐中。

表二（续）

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） （3）倒罐 本项目倒罐泵依托现有，使用一台4号罐区倒罐泵P404。甲醇倒罐时，将储罐出料总管与倒罐泵进口相连接，倒罐泵出口与进料罐的进料管软管甩头相连接。启动倒罐泵，出料罐中甲醇通过管道、泵进行甲醇倒罐。当进料罐达到液位设定值时，或出料罐达到低液位报警时，将提醒控制室操作人员关闭倒罐泵及进出口阀门，停止倒罐作业。 （4）储存 为了运行安全，每个储罐设置一个连续测量的液位计和高高2选1联锁关阀，低低设有1个信号关阀停泵，储罐液位达到高液位时，报警；达到高高液位时，1OO2进行联锁关闭进料阀。储罐液位达到低液位时，报警；达到低低液位时，进行联锁关闭出料阀及泵。储罐采用内浮顶加氮封，氮封进行温压补偿。 （5）转输 通过甲醇输送泵P403A/B，将新增储罐中甲醇通过DN300，18公里的外管输送，定向转输化工园区客户（南京诚志清洁能源股份有限公司），输送量通过质量流量计进行控制。储罐中的甲醇由相应的装船泵、装车泵经管道输送到码头轮船、汽车油槽车出库。 本项目的废气排放主要为装卸过程中产生的甲醇废气以及甲醇物料在储存过程中的呼吸损失。

表二（续）

变动情况 对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）中的重大变化内容和江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的内容，本项目工程无变动。 以新带老措施 本次将2号罐组内4台5000m3的储罐罐型由氮封拱顶改造为氮封内浮顶，储罐改造后，储罐废气量将发生变化，且该部分废气采用“吸附+催化燃烧联合工艺”装置处理后排放，因此改造部分可达到削减污染物的目的，废气排放量将减少。 现有项目大气污染物主要为各种化学品在储运、装卸过程中挥发出来的废气、物料滴漏挥发、储罐大小呼吸产生的废气等。采用“吸附+催化燃烧联合工艺”装置处理，现有项目涉及甲醇废气产生源主要来自1、3、4号罐组的甲醇储罐，因本次改造2号罐组（T201、T203、T205、T207储罐），将拱顶改造为内浮顶，改造前后均采用氮封方式。企业根据现有项目环评资料对甲醇储罐废气产生及排放情况，以及参考《南京市重点行业挥发性有机物排放量核算技术办法（试行）》（宁环办(2017)128号），浮顶罐总损失计算方法，现有项目2号罐组改造区域（T201、T203、T205、T207储罐）改造前甲醇有组织排放量为0.26t/a，改造后依据宁环办(2017)128号浮顶罐总损失计算方法（具体计算依据参照本项目工程分析章节），对比原有拱顶方式存储，本次改造可消减20%废气产生量，因此“以新带老”削减量0.052t/a，减少了原有项目改造部分废气排放量。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 厂区内实行“清污分流、雨污分流”制排水，设有1个污水排口、1个雨水排口，均依托原有。企业原项目生活废水及其他生产废水一起接入污水收集池，经污水装置预处理后送至化工园污水处理厂处理；循环用水由雨排口直接就近排入南河。 本项目不新增废水。 2、废气 本项目有组织废气包括装卸时收集的废气及储罐呼吸废气均经过收集管送至废气处理装置处理后排放。项目无组织废气为储罐区未被收集的呼吸废气。 本项目采用立式内浮盘储罐，少量废气主要来自储罐呼吸阀，废气中主要含有储存的物料（甲醇）。为了减少储罐中储存物料的呼吸量及装卸料过程中呼吸损耗，所有内浮盘储罐均采用氮封，储罐采用内浮顶加氮封形式，储罐上装有呼吸阀。通过集气稳压箱的方式收集废气。项目有机废气依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理后，经1根15m高的排气筒排放。 本项目有机废气甲醇产生量较现有项目较小，仅占现有项目废气量的3.3%，且其中活性炭装置填充量有足够余量处理本项目废气，可依托现有处理装置。废气经收集后先通过活性炭吸附床吸附净化后，达标尾气经风机高空排放。饱和的活性炭经热空气脱附再生-催化燃烧后，吸附其上的有机废气经焚烧后生成 CO2 和 H2O，饱和活性炭经再生后重新获得吸附能力，循环使用。 根据企业提供的资料，现有项目废气处理装置活性炭一次填装3t，可满足现有项目及本次扩建项目废气处理要求，因此本次扩建不新增废活性炭，活性炭更换次数为每年一次，更换次数不变。活性炭吸附床采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率达，吸附能力强，既有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 3、噪声 本项目产生的噪声源主要为各类泵共9台。设备均位于储罐区，采用低噪声设备，安装基础减振垫、距离衰减等措施降低噪声排放，另外厂区内及厂界四周设置绿化。

表三（续）

主要污染源、污染物处理和排放： 4、固废 本项目固废主要为废活性炭，收集后于暂存危废仓库（依托原有），危废仓库位于厂区中部位置，占地面积为10m2，危废暂存间符合建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外要求。危废暂存间内部分类存放，各类存放区域危废桶或袋上均设有危险废物标识，危废间设内有危险废物贮存台账，危废间内已采取相应防渗措施，地面硬化，内设废液收集沟。项目产生的废活性炭等用装桶或装袋后通过厂内硬化道路运送至危废仓库。危废仓库已设置相应的环保防护措施，并已设置标识牌。企业已与有资质单位（南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司（详见附件7））签订危废处置协议，安全处置废活性炭。 企业原有项目废活性炭产生量为10t/a，本次扩建新增了化学品甲醇储存量，根据建设单位提供资料，活性炭更换次数为每年一次，更换次数不变，根据环评报告本项目扩建产生的废活性炭约0.4t/a。 废气净化处理系统主要包括活性炭吸附床，该系统采用设置三箱式吸附箱的组合吸附工艺，采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率达，吸附能力强，既有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，其中吸附床A和吸附床B均为双级吸附床，其中分别填装两种不同的吸附材料，以满足对废气中不同成分的吸附要求。本项目处理甲醇废气所需的活性炭量仅占现有项目处理有机废气量的4%，根据企业提供的资料，现有项目废气处理装置活性炭填装可满足本次扩建项目废气的处理要求，因此本次扩建不新增废活性炭。 此外，本项目不新增职工，经建设单位确认，企业不产生其他一般固废。 欧德油储（南京）有限责任公司于2019年11月24日至25日对本期验收项目固废产生、暂存及处理情况进行调查。项目固体废物汇总见表3-1，验收期间项目固体废物调查情况见表3-2。 表3-1本项目固体废物汇总表 固废名称 属性 产生工序 环评预测全厂年产t 企业预计全厂产生量t 形态 主要成分 2016废物类别 废物代码 废活性炭 危险废物 废气处理 10 10 固态 活性炭 HW49 900-039-49

表三（续）

表3-2验收调试期间固体废物调查情况表 固废名称 属性 产生工序 环评预测年产t/a 调试期间产生量t 形态 企业调查暂存量t（2019.11） 2016废物类别 危险特性 废活性炭 危险废物 废气处理 1 1 固态 0 HW49 T 注：调试期间（2019年3月至12月）固体废物产生情况说明如下： 废活性炭验收调试期更换一次，更换月份为2019年10月，已转移至危废单位，故目前废活性炭暂存量为0t； 企业预计1年更换一次活性炭。 图3-1本项目危险废物仓库（依托原有）

表三（续）

主要污染物的产生、处理和排放情况见表3-3。 表3-3 主要污染物的产生、处理和排放情况 生产设备 /排放源 主要污染物 排放规律 处理设施 去向 “环评”/初步设计要求 实际建设 废气 有组织废气 甲醇 间断 依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理后，经1根15m高的排气筒排放。 依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理后，经1根15m高的排气筒排放。 大气 无组织废气 甲醇 无组织排放 无组织排放 噪声 各类泵 噪声 间断 采用减震、距离衰减等减噪措施 设备均位于储罐区，采用低噪声设备，安装基础减振垫、距离衰减等措施降低噪声排放，另外厂区内及厂界四周设置绿化。 距离衰减 固废 废活性炭 间断 委托有资质单位处置 委托有资质单位转运处置（详见附件7） 合理处置 注：废水、废气、厂界噪声监测点位见图2-3。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 环评结论： 综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡。从环境保护角度，项目在拟建地建设是可行的。 环保要求建议： 建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策。 制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放。

表四（续）

审批部门审批决定： 南京市江北新区管委会行政审批局文件 宁新区管审环表复[2018]29号 关于欧德油储（南京）有限责任公司 “欧德油储4号罐区扩建项目”的批复 欧德油储（南京）有限责任公司： 你公司报送的《欧德油储4号罐区扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下： 一、项目已取得南京市江北新区管理委员会行政审批局立项文件，备案证号为宁新区管审外备[2018]6号。拟在欧德油储现有厂区预留地上新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，改造部分不涉及储存品种种类和数量的变化，项目总投资为4980万元，其中环保投资805万元。 根据环评结论，在落实报告表所提出的相关环保措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设具备环境可行性。 二、建设单位应在项目工程设计、建设和环境管理中认真落实报告表提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作： 1、项目排水系统须按“清污分流、雨污分流”原则进行设计，建设须符合《南京化工园驻区企业排水系统规范化整治要求》的规定。 依据《报告表》所述，项目不新增废水排放。 2、依据《报告表》所述，项目储罐废气及装卸废气依托现有“吸附+催化燃烧”装置处理后通过现有15米高排气筒排放甲醇及VOCs排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1及表2标准。 3、须落实各项噪声污染防治措施。依据《报告表》所述，项目主要产噪设备为各类泵，须选用低噪型，并采取有效的减震隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表四（续）

4、按《报告表》所述，本项目建成后现有卫生防护距离不变，仍以1#、2#、3#罐区、装车区、码头周边200m、4#罐区周边100m，液氨制冷系统周边50m，污水处理站周边100m为卫生防护距离，现状卫生防护距离内无环境敏感目标，以后也不得建设环境敏感目标。 5、按照固废“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和安全处置措施，须切实做到固废“零排放”。依托的现有厂内固废堆场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。依据《报告表》所述，项目不新增固废。 6、落实《报告表》所述场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防渗区和一般污染防渗区采取相应等级的防渗措施，重点做好危废贮存场所、罐区、污水输送管线区域、生产区域、事故池等区域的防腐防渗处理。 7、严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号），规范化设置各类排污口。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，安装自动监控设备及配套设施。 三、须落实《报告表》中各项防范环境风险的措施，确保风险防范设施有效运行；修订和完善应急预案并报江北新区环境保护与水务局备案，定期进行演练。 四、加强施工期的各项环境管理工作。严格执行《南京市扬尘污染管理办法》（市政府287号令）和《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发[2013]32号）扬尘污染管理要求。物料、矿石等堆放点应落实防尘防淋措施；对工地实施围挡，裸露处应洒水抑尘；加强管理，合理安排高噪声设备作业时间，避免扰民。项目开工前十五天至江北新区环境保护与水务局办理施工工地申报手续。 五、经南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局审核，本项目VOCs须2倍替代量1.468吨/年，公司平衡0.052吨/年后的差额1.416吨/年可在2016年区域削减量中按规定予以平衡： 本项目主要污染物年排放量核定为： 废气：甲醇≤0.734t/a。

表四（续）

六、项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后你公司应当按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。项目建设期及运营期的日常环境监管由南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局负责。 七、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 此复 南京市江北新区管委会行政审批局 2018年9月21日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次监测的质量保证严格按照南京白云环境科技集团股份有限公司编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。监测分析方法见表5-1，噪声测量前后校准统计见表5-2。 表5-1监测分析方法 类别 项目 分析方法 方法来源 检出限 空气和废气 甲醇 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护 总局（2003）6.1.6.1 0.08mg/m3 甲醇 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999 1mg/m3 噪声 等效连续 （A）声级 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 / 表5-2噪声测量前后校准统计表 测量日期 校准声级dB(A) 备注 测量前 测量后 差值 测量前后校准声级差值小于0.5dB(A)，测量数据有效 8月22日 93.8 93.8 0 8月23日 93.8 93.8 0

表六

验收监测内容 此次竣工验收监测是对欧德油储4号罐区扩建项目环保设施的建设、运行和管理进行考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制。 噪声、废水、废气监测点位、项目和频次见表6-1~6-2。 表6-1 噪声监测点位、项目、频次 污染种类 测点位置 监测项目 布点个数 监测频次 厂界噪声 厂界四周 气象参数、等效连续A声级Leq（A） 4 昼、夜各2次/天，共2天 表6-2废气监测点位、项目、频次 污染种类 测点位置 监测项目 布点个数 监测频次 有组织废气 “吸附+催化燃烧”废气排口（进口Q2、出口Q1） 甲醇 2 4次/小时，3小时/天，共2天 无组织废气 上风向一个点（Q3），下风向三个点（Q4-Q6） 甲醇、气象参数 4 4次/小时，4小时/天，共2天

表七  监测结果

监测工况 2019年8月22~8月23日及2019年10月29~10月30日对“欧德油储4号罐区扩建项目”实施了建设项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，生产正常，各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。监测期间具体工况见表7-1（见附件3）。 表7-1 验收监测期间工况统计表 日期 储存产品 设计储存量 实际储存量 工况负荷（%） 8月22日 甲醇 50万吨/年 45万吨/年 90% 8月23日 甲醇 50万吨/年 45万吨/年 90% 10月29日 甲醇 50万吨/年 45万吨/年 90% 10月30日 甲醇 50万吨/年 45万吨/年 90% 环保设施处理效率监测结果 项目有机废气依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理，监测结果表明：2019年10月29日吸附催化装置对甲醇的平均处理效率为74.7%，2019年10月30日吸附催化装置对甲醇的平均处理效率为98.7%；2019年10月29~10月30日吸附催化装置对甲醇的平均处理效率为86.7%。 表7-2废气进出口监测结果 日期 点位 测试项目 单位 第一次 第二次 第三次 平均值 2019.10.29 吸附催化装置进口Q2 甲醇排放速率 kg/h 0.11 0.14 0.19 0.15 2019.10.30 甲醇排放速率 kg/h 0.79 0.70 0.64 0.71 2019.10.29 吸附催化装置出口Q1 甲醇排放速率 kg/h 0.003 0.019 0.092 0.038 2019.10.30 甲醇排放速率 kg/h 0.008 0.009 0.011 0.009 10.29 吸附催化装置对甲醇的平均去处效率（%） 74.7% 10.30 吸附催化装置对甲醇的平均去处效率（%） 98.7% 验收监测期间吸附催化装置对甲醇的平均去处效率（%） 86.7%

表七（续）

2、空气和废气监测结果与评价 （1）有组织废气监测结果与评价 有组织废气监测结果表明：2019年10月29~10月30日吸附催化装置排气筒出口Q1甲醇的最大小时排放浓度为28.5mg/m3，甲醇的最大小时排放速率为0.092kg/h，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准。监测结果见表7-3。 表7-3 废气排口监测结果 日期 点位 测试项目 单位 第一次 第二次 第三次 评价值 限值 评价 2019.10.29 吸附催化装置排气筒出口Q1 甲醇排放浓度 mg/m3 <2.0 5.9 28.5 28.5 60 达标 甲醇排放速率 kg/h <3.2×10-3 0.019 0.092 0.092 3.6 达标 2019.10.30 甲醇排放浓度 mg/m3 3.4 4.2 5.2 5.2 60 达标 甲醇排放速率 kg/h 7.6×10-3 9.1×10-3 0.011 0.011 3.6 达标 2019.10.29 吸附催化装置排气筒进口Q2 甲醇排放浓度 mg/m3 33.8 45.2 59.9 - - - 甲醇排放速率 kg/h 0.11 0.14 0.19 - - - 2019.10.30 甲醇排放浓度 mg/m3 243 218 195 - - - 甲醇排放速率 kg/h 0.79 0.70 0.64 - - -

表七（续）

（2）无组织废气监测结果与评价 无组织废气监测结果表明：2019年8月22~8月23日甲醇的周界外最大小时浓度为<0.08mg/m3，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准。监测期间气象参数见表7-4；无组织废气监测点位示意图见图7-1；监测结果见表7-5。 表7-4 监测期间气象参数 日期 频次 大气压 气温 风向 风速 天气 （kPa） （℃） （向） （m/s） 2019年8月22日 第一次 100.5 31.0 北 3.1 晴 第二次 100.3 31.6 北 3.0 晴 第三次 100.2 32.0 北 3.1 晴 第四次 100.3 31.6 北 3.1 晴 2019年8月23日 第一次 101.0 31.2 北 3.0 晴 第二次 100.8 31.5 北 3.1 晴 第三次 100.6 32.2 北 3.3 晴 第四次 100.8 31.6 北 3.2 晴 附监测点位示意图 图例：▲：噪声监测点；Ο：无组织废气监测点；★：废水监测点；☆：雨水监测点 图7-1 项目监测点位示意图

表七（续）

表7-5无组织废气 甲醇监测结果 监测 日期 监测 项目 采样频次 监测结果 单位:mg/m3 Q3 Q4 Q5 Q6 2019年8月22日 甲醇 ① <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 ② <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 ③ <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 ④ <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 周界外浓度最高值 <0.08 周界外浓度限值 1.0 评价 达标 2019年8月23日 甲醇 ① <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 ② <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 ③ <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 ④ <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 周界外浓度最高值 <0.08 周界外浓度限值 1.0 评价 达标 注：甲醇的检出限为0.08mg/m3

表七（续）

3、噪声监测结果与评价： 该项目2019年8月22~8月23日噪声监测结果表明：Z1-Z4点昼间厂界噪声监测值范围48.1dB(A)-49.4dB(A)，夜间厂界噪声监测值范围44.9dB(A)-45.9dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表7-6 噪声监测结果与评价 测点编码 测点名称 监测日期 时段 第一次 声级值dB(A) 第二次 声级值dB(A) 标准值 dB(A) 评价 主要噪声源 Z1 东厂界 8月22日 昼 48.4 48.3 65 达标 生产设备 夜 45.4 45.2 55 达标 生产设备 8月23日 昼 48.2 48.4 65 达标 生产设备 夜 45.2 45.5 55 达标 生产设备 Z2 南厂界 8月22日 昼 48.1 48.3 65 达标 生产设备 夜 45.8 45.4 55 达标 生产设备 8月23日 昼 48.6 49.4 65 达标 生产设备 夜 44.9 45.2 55 达标 生产设备 Z3 西厂界 8月22日 昼 48.7 49.1 65 达标 生产设备 夜 45.9 45.8 55 达标 生产设备 8月23日 昼 49.4 48.8 65 达标 生产设备 夜 45.4 45.6 55 达标 生产设备 Z4 北厂界 8月22日 昼 49.4 48.4 65 达标 生产设备 夜 45.8 45.5 55 达标 生产设备 8月23日 昼 48.6 48.8 55 达标 生产设备 夜 45.7 45.7 55 达标 生产设备 注： 8月22日昼间风速2.3m/s，天气晴；夜间风速3.0m/s，天气晴； 8月23日昼间风速2.6m/s，天气晴；夜间风速2.8m/s，天气晴。

表七（续）

4、总量核定结果与评价： 总量核定结果表明：根据验收监测结果核算污染物排放总量，本项目废气中甲醇的年排放量约为0.173t/a，符合环评批复中规定的甲醇污染控制指标。 表7-8总量核定结果表 类别 污染物 排放速率（kg/h） 核定结果（t/a） 控制指标（t/a） 评价 废水 甲醇 0.024 0.173 0.734 达标 注：本项目废气排放时间以7200小时计。

表七（续）  环保检查结果

执行情况： 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

污染处理设施建设管理及运行情况： 本次验收项目设置污水排放口1个、雨水排放口1个，已完善雨污分流等措施，均依托原有；依托原有危废仓库；依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理；项目环保设施均已正常运行。

环保管理制度及人员责任分工： 本次验收部分由该公司安环部门负责日常环境管理工作，已制定专门的环保管理制度，有管理人员2人。设经理一名负责全公司的日常环境管理工作，对公司发展规划和一切新建、扩建、改建工程及技术改造项目的环境保护实施全过程的监督管理，负责全公司范围的环保统计和考核，环保三同时检查验收，日常环保设施检查，清洁生产，污染源治理，污染源监测处理等一系列环保工作。

排污口规范化、污染源在线监测仪的安装、测试情况检查： 污水排口、雨水排口、危废仓库等按照规范要求设置编号及标识牌，排口位置合理。

调试期扰民情况： 无。

调试期有无受到投诉： 无。

其它（根据行业特点，开展清洁生产情况，生态保护措施等特殊内容）： 无。

存在的问题及整改要求： 无。

表七（续）

“环评批复”落实情况检查 序号 检查内容 执行情况 1 项目排水系统须按“清污分流、雨污分流”原则进行设计，建设须符合《南京化工园驻区企业排水系统规范化整治要求》的规定。 依据《报告表》所述，项目不新增废水排放。 厂区内实行“清污分流、雨污分流”制排水，设有1个污水排口、1个雨水排口，均依托原有。本项目排水设施符合《南京化工园驻区企业排水系统规范化整治要求》的规定。 项目不新增废水排放。 2 依据《报告表》所述，项目储罐废气及装卸废气依托现有“吸附+催化燃烧”装置处理后通过现有15米高排气筒排放甲醇及VOCs排放执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1及表2标准。 项目储罐废气及装卸废气依托现有“吸附+催化燃烧”装置处理后通过现有15米高排气筒排放，验收监测期间有组织废气甲醇排放符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1，无组织废气甲醇排放符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准。 3 须落实各项噪声污染防治措施。依据《报告表》所述，项目主要产噪设备为各类泵，须选用低噪型，并采取有效的减震隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 本项目产生的噪声源主要为各类泵共9台。设备均位于储罐区，采用低噪声设备，安装基础减振垫、距离衰减等措施降低噪声排放，另外厂区内及厂界四周设置绿化。 本次验收监测期间，噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4 按《报告表》所述，本项目建成后现有卫生防护距离不变，仍以1#、2#、3#罐区、装车区、码头周边200m、4#罐区周边100m，液氨制冷系统周边50m，污水处理站周边100m为卫生防护距离，现状卫生防护距离内无环境敏感目标，以后也不得建设环境敏感目标。 建设单位承诺仍以1#、2#、3#罐区、装车区、码头周边200m、4#罐区周边100m，液氨制冷系统周边50m，污水处理站周边100m为卫生防护距离，现状卫生防护距离内无环境敏感目标，以后也不建设环境敏感目标。 5 按照固废“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废的收集、贮存和安全处置措施，须切实做到固废“零排放”。依托的现有厂内固废堆场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。依据《报告表》所述，项目不新增固废。 本项目不新增固废，废气处理装置产生的废活性炭经收集后于暂存危废仓库（依托原有），危废仓库位于厂区中部位置，占地面积为10m2。 企业已与南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司签订危废处置协议，安全处置全厂危险废物。

表七（续）

“环评批复”落实情况检查 序号 检查内容 执行情况 6 落实《报告表》所述场地防渗防漏措施，防止地下水及土壤污染。按照污染防治分区的要求，对重点污染防渗区和一般污染防渗区采取相应等级的防渗措施，重点做好危废贮存场所、罐区、污水输送管线区域、生产区域、事故池等区域的防腐防渗处理。 本项目已完成相关区域地面固化措施及设施防渗处理。按照污染防治分区的要求，对重点污染防渗区和一般污染防渗区采取相应等级的防渗措施，危废贮存场所、罐区、污水输送管线区域、生产区域、事故池等区域的防腐防渗处理均依托原有。 7 严格执行《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号），规范化设置各类排污口。按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）要求，安装自动监控设备及配套设施。 项目废水、雨水排口依托原有，废水、废气排口规范化设置。污水排口1个，有pH、COD在线自动监测仪；雨水排口1个，有pH在线自动监测仪。废气排口已安装挥发性有机物在线设备。 8 须落实《报告表》中各项防范环境风险的措施，确保风险防范设施有效运行；修订和完善应急预案并报江北新区环境保护与水务局备案，定期进行演练。 企业于2017年10月10日取得突发环境事件应急预案备案表（应急预案报告本项目建设内容），编号为：320117-2017-041-H。 9 加强施工期的各项环境管理工作。严格执行《南京市扬尘污染管理办法》（市政府287号令）和《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发[2013]32号）扬尘污染管理要求。物料、矿石等堆放点应落实防尘防淋措施；对工地实施围挡，裸露处应洒水抑尘；加强管理，合理安排高噪声设备作业时间，避免扰民。项目开工前十五天至江北新区环境保护与水务局办理施工工地申报手续。 本项目在施工过程中，落实了主管单位要求，对工地实施围挡，对水泥、黄沙等堆放点采取了防淋防尘措施，进出车辆均采用对其车身进行冲洗抑尘，冲洗废水沉淀后回用，建筑垃圾及时清运，严格管理，施工期间已合理安排作业时间，避免高噪声设备产生扰民情况。 施工期间未造成污染事件。 施工期间未受到投诉。 10 经南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局审核，本项目VOCs须2倍替代量1.468吨/年，公司平衡0.052吨/年后的差额1.416吨/年可在2016年区域削减量中按规定予以平衡： 本项目主要污染物年排放量核定为： 废气：甲醇≤0.734t/a。 根据验收监测结果核算污染物排放总量，本项目废气中甲醇的年排放量约为0.173t/a，符合环评批复中规定的甲醇污染控制指标。 11 项目配套的污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后你公司应当按照规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。项目建设期及运营期的日常环境监管由南京市江北新区管理委员会环境保护与水务局负责。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。目前正在组织环境保护竣工验收工作，并依法向社会公开。

表八 验收监测结论与建议

验收监测结论： 本项目验收监测期间，各设备运行正常，符合验收监测要求。 有组织废气：2019年10月29~10月30日吸附催化装置排气筒出口Q1甲醇的最大小时排放浓度为28.5mg/m3，甲醇的最大小时排放速率为0.092kg/h，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准。 无组织废气：2019年8月22~8月23日甲醇的周界外最大小时浓度为<0.08mg/m3，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准。 噪声：2019年8月22~8月23日噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废：本项目固废主要为废活性炭，收集后于暂存危废仓库（依托原有），危废仓库位于厂区中部位置，占地面积为10m2，危废暂存间符合建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外要求。危废暂存间内部分类存放，各类存放区域危废桶或袋上均设有危险废物标识，危废间设内有危险废物贮存台账，危废间内已采取相应防渗措施，地面硬化，内设废液收集沟。项目产生的废活性炭等用装桶或装袋后通过厂内硬化道路运送至危废仓库。危废仓库已设置相应的环保防护措施，并已设置标识牌。企业已与有资质单位（南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司）签订危废处置协议，安全处置废活性炭。固废均合理处置。 总量：本项目废气中甲醇的年排放量约为0.173t/a，符合环评批复中规定的甲醇污染控制指标。 建议： 进一步做好污染物处理设施的管理与维护。 建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819开展日常监测。 根据《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）完善相关环保验收手续。

附件1：环评批复

附件2：全厂排污许可证

附件3：工况说明

项目验收监测期间工况说明

我单位对验收监测期间生产工况做如下说明：

表1 项目基本信息

| 建设单位 | 欧德油储（南京）有限责任公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 欧德油储4号罐区扩建项目 |
| 情况说明 | 2019年8月22~8月23日及2019年10月29-10月30日对“欧德油储4号罐区扩建项目”实施了建设项目竣工环境保护验收监测。验收监测期间，生产正常，各项环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。 |

表2 工况统计表

| 日期 | 储存产品 | 实际储存量 | 设计储存量 | 工况负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月22日 | 甲醇 | 50万吨/年 | 45万吨/年 | 90% |
| 8月23日 | 甲醇 | 50万吨/年 | 45万吨/年 | 90% |
| 10月29日 | 甲醇 | 50万吨/年 | 45万吨/年 | 90% |
| 10月30日 | 甲醇 | 50万吨/年 | 45万吨/年 | 90% |

声明：本说明所填写内容及所附文件和材料均为真实的，我单位承诺对所提交材料的真实性负责。

日期：2019.10.30

（建设单位盖章）

填写说明：

- 部分非生产类项目，工况符合可在表1中的情况说明里用文字进行描述；

- 表2中设备为间歇运转，均正常投入使用。

附件4：废气运行时间说明

废气排口运行时间说明

本项目有组织废气包括装卸时收集的废气及储罐呼吸废气均经过收集管送至废气处理装置处理后排放。项目无组织废气为储罐区未被收集的呼吸废气。

本项目采用立式内浮盘储罐，少量废气主要来自储罐呼吸阀，废气中主要含有储存的物料（甲醇）。为了减少储罐中储存物料的呼吸量及装卸料过程中呼吸损耗，所有内浮盘储罐均采用氮封，储罐采用内浮顶加氮封形式，储罐上装有呼吸阀。通过集气稳压箱的方式收集废气。项目有机废气依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理后，经1根15m高的排气筒排放。

本项目有机废气甲醇产生量较现有项目较小，仅占现有项目废气量的3.3%，且其中活性炭装置填充量有足够余量处理本项目废气，可依托现有处理装置。废气经收集后先通过活性炭吸附床吸附净化后，达标尾气经风机高空排放。饱和的活性炭经热空气脱附再生-催化燃烧后，吸附其上的有机废气经焚烧后生成 CO2 和 H2O，饱和活性炭经再生后重新获得吸附能力，循环使用。

本项目废气排口依托原有项目，废气年运行时间以7200小时计。

欧德油储（南京）有限责任公司

2019年11月13日

附件5：企业说明

企业说明

欧德油储（南京）有限责任公司欧德油储4号罐区扩建项目位于江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内。该项目于2018年9月由江苏新清源环保有限公完成环评；2018年9月21日由南京市江北新区管委会行政审批局以宁新区管审环表复[2018]29号文通过环评审批。项目于2018年5月动工，2019年3月竣工，2019年3月开始调试使用。项目在建设、设计、运行中认真严格落实环境影响评价报告书提到的各项污染防治措施，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放。

本项目已实施清污分流，设有废水排口1个，雨排口1个，均依托原有。项目储罐废气及装卸废气依托现有“吸附+催化燃烧”装置处理后通过现有15米高排气筒排放，验收监测期间有组织废气甲醇排放符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1，有组织废气甲醇排放符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准。

本项目产生的噪声源主要为各类泵共9台。设备均位于储罐区，采用低噪声设备，安装基础减振垫、距离衰减等措施降低噪声排放，另外厂区内及厂界四周设置绿化。本次验收监测期间，噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本公司承诺承诺仍以1#、2#、3#罐区、装车区、码头周边200m、4#罐区周边100m，液氨制冷系统周边50m，污水处理站周边100m为卫生防护距离，现状卫生防护距离内无环境敏感目标，以后也不建设环境敏感目标。

本项目已完成相关区域地面固化措施及设施防渗处理。按照污染防治分区的要求，对重点污染防渗区和一般污染防渗区采取相应等级的防渗措施，危废贮存场所、罐区、污水输送管线区域、生产区域、事故池等区域的防腐防渗处理均依托原有。

本项目在施工过程中，落实了主管单位要求，对工地实施围挡，对水泥、黄沙等堆放点采取了防淋防尘措施，进出车辆均采用对其车身进行冲洗抑尘，冲洗废水沉淀后回用，建筑垃圾及时清运，严格管理，施工期间已合理安排作业时间，避免高噪声设备产生扰民情况。

施工期间未造成污染事件。施工期间未受到投诉。

该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。目前正在组织环境保护竣工验收工作，并依法向社会公开。

公司库区经批复的富余储运能力的框架内运营，否则，项目相关货种不得投入运行；项目后续所依托的库区若需增容、储运品种变更或增加等按要求另行报批环评。

特此说明。

欧德油储（南京）有限责任公司

2019年11月13日

附件6：竣工公示:

项 目 竣 工 公 示

欧德油储（南京）有限责任公司欧德油储4号罐区扩建项目位于江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内。该项目于2018年9月由江苏新清源环保有限公完成环评；2018年9月21日由南京市江北新区管委会行政审批局以宁新区管审环表复[2018]29号文通过环评审批。项目于2018年5月动工，2019年3月竣工，2019年3月开始调试使用。项目总投资4980万元，环保投资为805万元，占总投资的16.2%。采用三班制，每年有效工作日310天，全年工作时数7440h，项目不新增职工人数。甲醇罐区项目位于欧德油储有限责任公司东部预留地上，其东侧为预留地，南侧为化验室和厂前区辅助用房，西侧为污水处理、冷却系统、环氧丙烷罐，北侧为液氨罐区，实际建设地点与环评一致。项目建设内容与环评一致，符合“三同时”验收监测条件。项目建设内容为：

（1）4号罐区扩建情况

新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，配备全接触式碳钢制内浮顶，用于储存甲醇，甲醇储罐T404/T405采用内浮顶加氮封形式的贮存技术。自T404/T405至4B号交换站（新建，位于本次扩建罐区北侧）新建2*DN300碳钢管线，卸火车、船舶可通过软管连接至每一储罐，交换站为建设内容主要为管道建设，采用软管连接，即可实现T404/T405的原料进料要求。自0#交换站至新建4号交换站新建1*DN300碳钢管线，用于甲醇卸船。新建4B号泵房及其相关消防等配套设施；4号罐组东侧防火墙中临时防火墙拆除并新建正式防火墙。

（2）2号罐区改造（T201、T203、T205、T207）

改造储罐2号罐区改造（T201、T203、T205、T207），使之具备甲醇转输及倒罐功能，增加不锈钢全接触式内浮盘，增加浮盘上人孔及平台；改造储罐管线及泵，满足四台储罐进货系统独立，并具备甲醇转输及倒罐功能。

（3）3号罐区改造（T307、T308）

改造3号罐区T307、T308甲醇储罐管线及泵，使之具备甲醇转输及倒罐功能，倒罐泵依托现有。本项目为扩建甲醇储罐项目，扩建后码头油品吞吐量不突破现有项目环评报告设计的吞吐量。本项目仅增加T404、T405储罐及甲醇储量，现有项目储量未发生变化，本次扩建与现有项目比较，仅增加甲醇储存量50万t/a，改造部分储存品种种类及数量均未发生变化。

本项目在施工过程中，落实了环保主管单位要求，对工地实施围挡，对水泥、黄沙等堆放点采取了防淋防尘措施，进出车辆均采用对其车身进行冲洗抑尘，冲洗废水沉淀后回用，建筑垃圾及时清运，严格管理，施工期间已合理安排作业时间，避免高噪声设备产生扰民情况。施工期未产生扰民事件，未被周边居民投诉。

特此说明。

欧德油储（南京）有限责任公司

2019年8月12日

附件7：危废处置协议

附件8：涉密说明

附件9：应急预案备案表

附件10、环保、安全制度清单

| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTN-IMS-WI-001 | 文件管理制度 | 安全部 |
| 2 | OTN-IMS-WI-002 | HSSEQ法律法规要求 | 安全部 |
| 3 | OTN-IMS-WI-003 | 特种设备管理制度 | 安全部 |
| 4 | OTN-IMS-WI-004 | 监测和测量设备管理制度 | 安全部 |
| 5 | OTN-IMS-WI-005 | 职业卫生管理 | 安全部 |
| 6 | OTN-IMS-WI-006 | 安全生产事故隐患排查治理管理制度 | 安全部 |
| 7 | OTN-IMS-WI-007 | 安全生产责任制 | 安全部 |
| 8 | OTN-IMS-WI-008 | HSSE会议制度 | 安全部 |
| 9 | OTN-IMS-WI-009 | 作业许可管理制度 | 安全部 |
| 10 | OTN-IMS-WI-009-01 | 断路作业安全管理 | 安全部 |
| 11 | OTN-IMS-WI-009-02 | 吊装作业安全管理 | 安全部 |
| 12 | OTN-IMS-WI-009-03 | 动土作业安全管理 | 安全部 |
| 13 | OTN-IMS-WI-009-04 | 进入受限制空间作业安全管理 | 安全部 |
| 14 | OTN-IMS-WI-009-05 | 临时用电安全管理 | 安全部 |
| 15 | OTN-IMS-WI-009-06 | 高处作业许可管理 | 安全部 |
| 16 | OTN-IMS-WI-009-07 | 动火作业许可管理 | 安全部 |
| 17 | OTN-IMS-WI-009-08 | 抽堵盲板作业安全管理 | 安全部 |
| 18 | OTN-IMS-WI-010 | 安全培训教育管理制度 | 安全部 |
| 19 | OTN-IMS-WI-011 | 安全生产费用管理制度 | 安全部 |
| 20 | OTN-IMS-WI-012 | HSSE委员会制度 | 安全部 |
| 21 | OTN-IMS-WI-013 | 风险评价安全管理制度 | 安全部 |
| 22 | OTN-IMS-WI-014 | 承包商安全环保管理制度 | 安全部 |
| 23 | OTN-IMS-WI-015 | 出入控制 | 安全部 |
| 24 | OTN-IMS-WI-016 | 变更管理 | 安全部 |
| 25 | OTN-IMS-WI-017 | 职业危害因素监测管理制度 | 安全部 |
| 26 | OTN-IMS-WI-018 | 防火防爆防毒管理制度 | 安全部 |
| 27 | OTN-IMS-WI-019 | 事故管理制度 | 安全部 |
| 28 | OTN-IMS-WI-020 | 奖惩考核制度 | 安全部 |
| 29 | OTN-IMS-WI-021 | 消防管理制度 | 安全部 |
| 30 | OTN-IMS-WI-022 | 危险化学品重大危险源管理制度 | 安全部 |
| 31 | OTN-IMS-WI-023 | 安全检查管理制度 | 安全部 |
| 32 | OTN-IMS-WI-024 | 危险化学品管理制度 | 安全部 |
| 33 | OTN-IMS-WI-025 | 特种作人员管理 | 安全部 |
| 34 | OTN-IMS-WI-026 | 管理部门基层班组安全活动管理 | 安全部 |
| 35 | OTN-IMS-WI-027 | 供应商安全管理制度 | 安全部 |
| 36 | OTN-IMS-WI-028 | 库区安全管理制度 | 安全部 |
| 37 | OTN-IMS-WI-029 | 关键装置重点部位安全管理 | 安全部 |
| 38 | OTN-IMS-WI-030 | 领导干部值班制度 | 安全部 |
| 39 | OTN-IMS-WI-031 | 生产设施拆除报废制度 | 安全部 |
| 40 | OTN-IMS-WI-032 | 安全生产标准化自评管理制度 | 安全部 |
| 41 | OTN-IMS-WI-033 | 管理制度评审和修订 | 安全部 |
| 42 | OTN-IMS-WI-034 | PPE管理制度 | 安全部 |
| 43 | OTN-IMS-WI-035 | 上锁挂牌管理制度 | 安全部 |
| 44 | OTN-IMS-WI-036 | 危险化学品输送管线巡线制度 | 安全部 |
| 45 | OTN-IMS-WI-037 | 无主废弃化学品管理制度 | 安全部 |
| 46 | OTN-IMS-WI-038 | 建设项目安全环保“三同时”管理制度 | 安全部 |
| 47 | OTN-IMS-WI-039 | 防雷防静电管理制度 | 安全部 |
| 49 | OTN-IMS-WI-117 | 污水预处理站操作说明 | 安全部 |
| 50 | OTN-IMS-WI-118 | 安全设施设备管理制度 | 安全部 |
| 51 | OTN-IMS-WI-123 | 消防器材使用规程 | 安全部 |
| 52 | OTN-IMS-WI-124 | 空气及气源推车使用规程 | 安全部 |
| 53 | OTN-IMS-WI-125 | 围油栏使用规程 | 安全部 |
| 54 | OTN-IMS-WI-126 | 应急响应基本流程 | 安全部 |
| 55 | OTN-IMS-WI-127 | 应急响应现场处置基本要求 | 安全部 |
| 56 | OTN-IMS-WI-128 | 雨污分流操作规程 | 安全部 |
| 57 | OTN-IMS-WI-130 | 活性炭 | 安全部 |
| 58 | OTN-IMS-WI-131 | 环氧丙烷洗涤塔操作规程 | 安全部 |
| 59 | OTN-IMS-WI-132 | 内部沟通 | 安全部 |
| 60 | OTN-IMS-WI-137 | 新闻危机应急预案 | 安全部 |
| 61 | OTN-IMS-WI-164 | 危险废弃物管理制度 | 安全部 |
| 62 | OTN-IMS-WI-171 | 生化处理压滤机安全操作程序 | 安全部 |
| 63 | OTN-IMS-WI-174 | 门岗管理制度 | 安全部 |
| 64 | OTN-IMS-WI-179 | 联锁报警管理制度 | 安全部 |

附件11、企业营业执照

附件12、企业内部图片

事故罐

事故池

消防水罐

雨水排口

雨水排水明沟

污水在线检测仪器

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）:  欧德油储（南京）有限责任公司                  填表人（签字）:金鑫              项目经办人（签字）:

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 欧德油储4号罐区扩建项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 化工仓储 | 建设性质 | □新建 √扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬N32°11′7.81″ 东经E118°54′27.21″ |
|  | 设计年产量 | 新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，改造部分不涉及储存品种种类和数量的变化 | 目前实际年产量 | 已建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，改造部分不涉及储存品种种类和数量的变化 | 环评单位 | 江苏新清源环保有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 南京市江北新区管委会行政审批局 | 审批文号 | 宁新区管审环表复[2018]29号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年5月 | 竣工日期 | 2019年3月 | 排污许可证申领时间 | 2018年2月26日 |
|  | 环保设施设计单位 | 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 | 环保设施施工单位 | 中国南海工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 320140-2018-000077-A |
|  | 验收单位 | 欧德油储（南京）有限责任公司 | 环保设施监测单位 | 南京白云环境科技集团股份有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 4980 | 环保投资总概算（万元） | 805 | 所占比例（％） | 16.2 |
|  | 实际总投资（万元） | 4980 | 实际环保投资（万元） | 805 | 所占比例（％） | 16.2 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万） | / | 噪声治理（万） | / | 固体废物治理 （万） | / | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200 |
| 运行单位 | 欧德油储（南京）有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 913201007541404995 | 验收监测时间 | 2019年8月22~8月23日 2019年10月29~10月30日 |
| 污染物排放达 标与总量控制 （工业建设项目详填） / | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度⑵ | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量⑷ | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老" 削减量⑷ | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替 削减量（11） | 排放増减量（12） |
|  | 甲醇（废气） | / | 28.5（最高） | 60 | 0.024 | / | 0.173 | 0.734 | / | / | / | / | 0.173 |

第二部分

欧德油储（南京）有限责任公司

欧德油储4号罐区扩建项目

竣工环境保护验收意见

“欧德油储4号罐区扩建项目”竣工环境保护验收意见

2020年1月16日，欧德油储（南京）有限责任公司组织召开了“欧德油储4号罐区扩建项目”建设项目竣工环境保护验收会。验收组由欧德油储（南京）有限责任公司（建设单位）、南京白云环境科技集团股份有限公司（验收监测、报告编制单位）、相关技术专家组成，验收组名单附后。

项目建设单位介绍了主体工程及环保设施的建设情况，验收监测单位介绍了验收监测报告表的主要内容与验收监测结论。验收工作组现场勘察了项目环保设施建设与运行情况，查阅了相关的建设与竣工环境保护验收材料。

欧德油储（南京）有限责任公司根据欧德油储4号罐区扩建项目竣工环境保护监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

欧德油储4号罐区扩建项目位于江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内，项目占地约50025平方米，建筑面积约59566.89平方米。主要建设内容为：建设两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，同时对已建的T201、T203、T205、T207甲醇储罐增加不锈钢内浮盘和配套装卸设施，对已建的T307、T308储罐增加配套装卸设施，改造部分不涉及储存品种种类和数量的变化。该项目生产装置与各类环保治理设施均已正常运行，并已于2018年5月动工，2019年3月竣工，2019年3月开始调试使用。全厂采用三班制，每年有效工作日310天，全年工作时数7440h，项目不新增职工人数。甲醇罐区项目位于欧德油储有限责任公司东部预留地上，其东侧为预留地，南侧为化验室和厂前区辅助用房，西侧为污水处理、冷却系统、环氧丙烷罐，北侧为液氨罐区，实际建设地点与环评一致。

（二）建设过程及环保审批情况
　　该项目于2018年9月由江苏新清源环保有限公完成环评；2018年9月21日由南京市江北新区管委会行政审批局以宁新区管审环表复[2018]29号文通过环评审批。本项目于2018年9月动工，于2019年3月竣工，2019年3月开始调试。

（三）投资情况

项目实际投资4980万元，其中环保投资约805万元。

（四）验收范围

（1）4号罐区扩建内容

新建两台有效容积为20000立方米碳钢甲醇储罐T404/T405，配备全接触式碳钢制内浮顶，用于储存甲醇，甲醇储罐T404/T405采用内浮顶加氮封形式的贮存技术。自T404/T405至4B号交换站（新建，位于本次扩建罐区北侧）新建2*DN300碳钢管线，卸火车、船舶可通过软管连接至每一储罐，交换站为建设内容主要为管道建设，采用软管连接，即可实现T404/T405的原料进料要求。自0#交换站至新建4号交换站新建1*DN300碳钢管线，用于甲醇卸船。新建4B号泵房及其相关消防等配套设施；4号罐组东侧防火墙中临时防火墙拆除并新建正式防火墙。

（2）2号罐区改造（T201、T203、T205、T207）

改造储罐2号罐区改造（T201、T203、T205、T207），使之具备甲醇转输及倒罐功能，增加不锈钢全接触式内浮盘，增加浮盘上人孔及平台；改造储罐管线及泵，满足四台储罐进货系统独立，并具备甲醇转输及倒罐功能。

（3）3号罐区改造（T307、T308）

改造3号罐区T307、T308甲醇储罐管线及泵，使之具备甲醇转输及倒罐功能，倒罐泵依托现有。本项目为扩建甲醇储罐项目，扩建后码头油品吞吐量不突破现有项目环评报告设计的吞吐量。本项目仅增加T404、T405储罐及甲醇储量，现有项目储量未发生变化，本次扩建与现有项目比较，仅增加甲醇储存量50万t/a，改造部分储存品种种类及数量均未发生变化。

二、工程变动情况

对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）中的重大变化内容和江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办﹝2015﹞256号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的内容，本项目工程无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水
　　厂区内实行“清污分流、雨污分流”制排水，设有1个污水排口、1个雨水排口，均依托原有。企业原项目生活废水及其他生产废水一起接入污水收集池，经污水装置预处理后送至化工园污水处理厂处理；循环用水由雨排口直接就近排入南河。

本项目不新增废水。

（二）废气

本项目有组织废气包括装卸时收集的废气及储罐呼吸废气均经过收集管送至废气处理装置处理后排放。项目无组织废气为储罐区未被收集的呼吸废气。

本项目采用立式内浮盘储罐，少量废气主要来自储罐呼吸阀，废气中主要含有储存的物料（甲醇）。为了减少储罐中储存物料的呼吸量及装卸料过程中呼吸损耗，所有内浮盘储罐均采用氮封，储罐采用内浮顶加氮封形式，储罐上装有呼吸阀，通过集气稳压箱的方式收集废气。项目有机废气依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理后，经1根15m高的排气筒排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声源主要为各类泵共9台。设备均位于储罐区，采用低噪声设备，安装基础减振垫、距离衰减等措施降低噪声排放，另外厂区内及厂界四周设置绿化。

（四）固废

本项目固废主要为废活性炭，收集后于暂存危废仓库（依托原有），危废仓库位于厂区中部位置，占地面积为10m2，危废暂存间符合建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外要求。危废暂存间内部分类存放，各类存放区域危废桶或袋上均设有危险废物标识，危废间设内有危险废物贮存台账，危废间内已采取相应防渗措施，地面硬化，内设废液收集沟。项目产生的废活性炭等用装桶或装袋后通过厂内硬化道路运送至危废仓库。危废仓库已设置相应的环保防护措施，并已设置标识牌。企业已与有资质单位（南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司）签订危废处置协议，安全处置废活性炭。固废均合理处置。

（五）辐射

本项目不包括辐射内容。

四、环境保护设施调试运行效果

（一）环保设施处理效果

1）废水治理设施：本项目不新增废水。

2）废气治理设施：项目有机废气依托原有的一套“吸附+催化燃烧”装置处理，监测结果表明：2019年10月29日吸附催化装置对甲醇的平均处理效率为74.7%，2019年10月30日吸附催化装置对甲醇的平均处理效率为98.7%；2019年10月29~10月30日吸附催化装置对甲醇的平均处理效率为86.7%。

3）噪声治理设施：噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，降噪措施良好。

4）固体废物治理设施：本项目依托原有危险固废暂存场所，面积为10m2，固体废物均合理处置。

5）辐射防护设施：本项目不包含辐射内容。

（二）污染物的排放情况：

1）废水：本项目实行雨污分流，雨水排口1个，污水排口1个，均依托原有。本项目不新增废水。

2）有组织废气：2019年10月29~10月30日吸附催化装置排气筒出口Q1甲醇的最大小时排放浓度为28.5mg/m3，甲醇的最大小时排放速率为0.092kg/h，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准。

3）无组织废气：2019年8月22~8月23日甲醇的周界外最大小时浓度为<0.08mg/m3，符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准。

4）噪声：2019年8月22~8月23日噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5）固废：本项目固废主要为废活性炭，收集后于暂存危废仓库（依托原有），危废仓库位于厂区中部位置，占地面积为10m2，危废暂存间符合建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外要求。危废暂存间内部分类存放，各类存放区域危废桶或袋上均设有危险废物标识，危废间设内有危险废物贮存台账，危废间内已采取相应防渗措施，地面硬化，内设废液收集沟。项目产生的废活性炭等用装桶或装袋后通过厂内硬化道路运送至危废仓库。危废仓库已设置相应的环保防护措施，并已设置标识牌。企业已与有资质单位（南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司）签订危废处置协议，安全处置废活性炭。固废均合理处置。

6）总量：本项目废气中甲醇的年排放量约为0.173t/a，符合环评批复中规定的甲醇污染控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本次验收项目不新增废水；雨水接管至园区雨水管网；无组织废气甲醇的周界外最大小时浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表2标准；吸附催化装置排气筒出口Q1甲醇的排放符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准；项目噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，降噪措施良好；项目依托原有危废仓库，面积为10m2，已设置相应的环保防护措施，并已设置标识牌；企业已与有资质单位签订危废处置协议，安全处置危险废物，固废均合理处置；故本项目对周围环境影响较小。

六、验收结论和后续要求

验收结论：通过对“欧德油储4号罐区扩建项目”的实地勘察，本项目主体工程已建成，目前已投入使用，其规模、功能、内容与环评一致；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》所规定的竣工验收项目环境保护设施不合格的情形逐一对照，本项目不存在该办法第八条中所述的九种情形；验收组同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。验收合格。

后续要求：

（1）建设单位按照《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819开展日常监测。

（2）根据《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）完善相关环保验收手续。

欧德油储（南京）有限责任公司

2020年1月16日

验收组主要成员签字：

第三部分

欧德油储（南京）有限责任公司

欧德油储4号罐区扩建项目

其他需要说明的事项

其他需要说明的事项

欧德油储（南京）有限责任公司根据欧德油储4号罐区扩建项目竣工环境保护监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收简况

1.1设计简况

欧德油储4号罐区扩建项目位于江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号欧德油储（南京）有限责任公司原厂区内。该项目于2018年9月由江苏新清源环保有限公完成环评；2018年9月21日由南京市江北新区管委会行政审批局以宁新区管审环表复[2018]29号文通过环评审批。项目于2018年5月动工，2019年3月竣工，2019年3月开始调试使用。项目总投资4980万元，环保投资为805万元，占总投资的16.2%。采用三班制，每年有效工作日310天，全年工作时数7440h，项目不新增职工人数。甲醇罐区项目位于欧德油储有限责任公司东部预留地上，其东侧为预留地，南侧为化验室和厂前区辅助用房，西侧为污水处理、冷却系统、环氧丙烷罐，北侧为液氨罐区，实际建设地点与环评一致。项目建设内容与环评一致，符合“三同时”验收监测条件。

1.2施工情况

本项目于2018年9月动工，于2019年3月竣工，2019年3月开始调试。建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设过程中资金得到保证。

1.3验收过程简况

本项目2019年3月竣工，2019年3月开始调试，委托南京白云环境科技集团股份有限公司对该项目进行竣工环保验收，包括验收监测、验收报告、邀请环保专家对项目进行现场审核，提出需要整改的意见等事项。南京白云环境科技集团股份有限公司于2019年8月10日对该项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查。在检查及收集查阅有关资料的基础上，制定了本项目环保验收监测方案，并于2019年8月22~8月23日及2019年10月29~10月30日对该项目进行现场验收监测。2020年1月16日，召开了本项目验收会议，并通过建设项目竣工环境保护验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

调试期间无扰民情况，未受到投诉。

2其他环境保护措施落实情况

2.1制度措施落实情况

- 环保组织机构及规章制度

欧德油储（南京）有限责任公司安环部门负责本项目日常环境管理工作，已制定专门的环保管理制度。公司有相应的环境管理体系，其中对公司的危险废物、废水、废气、噪声和污防设施的运行等都有相关的规定，对此项目仍适用。

- 环境风险防范措施

本项目已制定了相应的环境风险应急预案。

- 环境监测计划

欧德油储（南京）有限责任公司已制定了完善的环境监测计划，委托第三方监测公司定期监测。

2.2配套措施落实情况

无。

2.3其他措施落实情况

无。

3整改工作

我公司对专家提出的后续要求会认真对待，并一一行落实。

# Text boxes

欧德油储（南京）有限责任公司

电话：025-57129010

传真：025-57129097

邮编：211512

地址：江苏省南京化学工业园区龙袍街道龙袍镇黄天荡路22号

南京白云环境科技集团股份有限公司

电话：（025）83694897

传真：（025）83694869

邮编：210047

地址：江苏省南京市六合区云高路6号

项目所在地

长江

江北沿江

空地

清江石化

沙达旺储运

项目地所在地

N

沙达旺储运

9号码头

有组织废气排口◎

▲Z4

Z2▲

Z1▲

长江

道路

江北沿江道路

7、8号码头

▲Z3

★废水排口

☆雨排口

卸船、卸火车、卸汽车

甲醇储罐

（内浮顶）

泵

管道

转输

（园区固定客户））

有机废气、噪声

有机废气

有机废气

噪声

Q3

Q4

Q5

Q6

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——吨／年；废水排放量——标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年